Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 2  do umowy………………

z dnia ……………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania                      Promenady Gwiazd  w Międzyzdrojach”

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT

- Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi – ulicy Bohaterów Warszawy i ulicy Promenada Gwiazd na odcinku od ulicy Zdrojowej do granicy działki nr 299 obr. 20 (korty tenisowe przy ulicy Promenady Gwiazd)  w tym budowę drogi , kanalizacji deszczowej i ściekowej , sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oświetleniem ulicy, małą architekturą  wraz z włączeniem kanalizacji sanitarnych poprzez ulice Morską i Zdrojową w ulicę Krótką oraz  remont ulicy Zdrojowej i Morskiej.

- W zakres zamówienia wchodzi przebudowa jezdni,  przebudowa ciągów pieszych, zieleń, wjazdy, parkingi przynależne, oznakowanie, mała architektura, scena, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci energetyczne.

Przedmiot zamówienia określa szczegółowo dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 7.1. do SIWZ

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- Jezdni

ul. Morska (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zdrojową):

| nawierzchnia: mozaika z kostki granitowej | - 10x10x10 cm, |
| --- | --- |
| podsypka: mieszanka piasku i cementu Rm 5Mpa | - 5 cm |
| podbudowa: kamień łamany niesortowalny | - 20 cm. |

ul. Zdrojowa:

| nawierzchnia: kostka betonowa grubości 8 cm typu 10x20 | - 8 cm, |
| --- | --- |
| podsypka: mieszanka piasku i cementu Rm 5Mpa | - 5 cm |
| podbudowa: kamień łamany niesortowalny | - 20 cm. |

ul. Bohaterów Warszawy i ul. Promenada Gwiazd

  - konstrukcje nawierzchni opisane w dokumentacji projektowej.

- Ciągów pieszych

Ciągi spacerowe przy promenadzie:

| nawierzchnia: mozaika z kostki granitowej | - 10x10x10 cm, |
| --- | --- |
| oraz płyt granitowych | - 8x30x60 cm, |
| podsypka: mieszanka piasku i cementu Rm 5Mpa | - 5 cm / - 7cm |
| podbudowa: kamień łamany niesortowalny | - 10 cm. |

Konstrukcje nawierzchni z zastosowaniem blachy wstępnie skorodowanej oraz pozostałe nawierzchnie występujące na ciągach spacerowych przy promenadzie zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej.

W miejscu, gdzie zaprojektowano złote płyty należy zastosować płytę kamienną zgodną z płytą zastosowaną na posadzce o wymiarach zgodnych z wielkością złotych płyt.

ul. Morska:

| nawierzchnia: mozaika z kostki granitowej | - 10x10x10 cm, |
| --- | --- |
| oraz płyt granitowych | - 8x40x60 cm |
| podsypka: mieszanka piasku i cementu Rm 5Mpa | - 5 cm / - 7cm |
| podbudowa: kamień łamany niesortowalny | - 10 cm. |

ul. Zdrojowa:

| nawierzchnia: kostka betonowa grubości 8 cm typu 10x10 | - 8 cm, |
| --- | --- |
| podsypka: mieszanka piasku i cementu Rm 5Mpa | - 5 cm |
| podbudowa: kamień łamany niesortowalny | - 10 cm. |

- Zieleni zgodnie z dokumentacją projektową.

- Małej architektury

  - Wszystkie  elementy  małej   architektury  przyjęto  typowe,   za  wyjątkiem  elementów nietypowych, dla których dokumentacja projektowa zawiera rysunki szczegółowe.

  - Formy rzeźbiarskie zawarte w dokumentacji oraz ławki serialowe nie stanowią przedmiot zamówienia.

  - Ławki typowe zawarte w dokumentacji stanowią przedmiot zamówienia.

  - Na pergole, ławki, zadaszenia należy zastosować drewno klejone klasy GL24c zabezpieczone zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Telebim (Ekran LED) wraz z montażem, konstrukcją wsporczą, obudową i fundamentem dostarczanym przez producenta. Telebim musi posiadać parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej i być wyposażony w hardware oraz software.

- Sceny o podeście drewnianym wraz z ławkami na fundamentach żelbetowych.

  - Nawierzchnię podestu sceny należy wykonać z zastosowaniem deski tarasowej drobno ryflowanej Bangkirai grubości 2,5cm w systemie „deck-dry" zabezpieczonej olejem skalnym do drewna egzotycznego. Rozstaw systemowych legarów montażowych 40cm.

- Oznakowania zgodnie z dokumentacją projektową.

- Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z odtworzeniami nawierzchni na odcinkach wykraczających poza zakres robót nawierzchniowych przewidzianych do wykonania dokumentacją projektową.

- Oświetlenia ulicznego wraz z odtworzeniami nawierzchni na odcinkach wykraczających poza zakres robót nawierzchniowych przewidzianych do wykonania dokumentacją projektową.

  - Jako piktogram zastosowany w I etapie należy przyjąć oprawę oświetleniową wbudowaną w posadzkę chodnika z nadrukiem symbolu teatru wykonanym na szklanej tafli oprawy oświetleniowej.

  - Wykonanie oświetlenia ulicznego między innymi w zakresie:

- nowe oświetlenie ulic,

- podświetlenie zieleni i obiektów malej architektury,

- podświetlenie tablic informacyjnych,

- zasilanie telebimu,

- zasilanie przepompowni w komorze K1 i K2 dla potrzeb zespołu fontann,

- podświetlenie fontann

- demontaż istniejącego oświetlenia,

- wymiana istniejących linii kablowych,

- ochrona przeciwporażeniowa.

- Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z dwóch nowych szaf oświetleniowych:

  - jednej - usytuowanej przy stacji transformatorowej nr 258 „Molo”, ustawionej w zamian za istniejącą szafę nr 11 Bohaterów Warszawy 18 –ROU1,

  - drugiej - usytuowanej przy wejściu do amfiteatru - ROUM.

- Zakres zamówienia określa szczegółowo dokumentacja projektowa poszczególnych branży wymieniona w załączniku nr 7.1. do SIWZ

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

- 45233300-2 – Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego,

- 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

- 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

- 45316110-9 – Roboty elektroenergetyczne.

- Projekt pn. ,,Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd         w Międzyzdrojach” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

- Promowanie projektu

Ponieważ Projekt „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Zamawiający wymaga od Wykonawcy udziału w promowaniu inwestycji zgodnie z „Wytycznymi  Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczącej informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ (Załącznik 8 do SIIWZ).

Wykonawca jest zobowiązany wykonać  w ramach promocji:

- tablice informacyjne - 3 sztuki o wymiarach 90 x 120 cm,  stanowiące potwierdzenie zaangażowania Funduszy Europejskich w realizacje projektu, umieszczone w miejscu realizacji projektu, w momencie rozpoczęcia inwestycji;

- tablice pamiątkowe - 3 sztuki o wymiarach 70 x 90 cm. Tablica informacyjna będzie spełniać wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej;

- broszury zawierające informacje o zrealizowanej inwestycji oraz możliwościach inwestycyjnych jakie powstały dzięki zrealizowaniu projektu. Format broszury: A3 złożony trzykrotnie, ilość – 200 sztuk;

- prezentacja multimedialna informująca o przebiegu realizacji inwestycji, osiągniętych produktach i zakładanych rezultatach, o sytuacjach problemowych jakie pojawiły się w toku prowadzonych prac oraz podjętych działaniach w celu ich rozwiązania, prezentacja zawierać będzie obszerna dokumentacje fotograficzna z poszczególnych etapów realizacji inwestycji. prezentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu do dnia zgłoszenia zakończenia robót;

- ogłoszenie w prasie lokalnej oraz regionalnej zawierające informacje o zakończeniu realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków EFRR.

Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne opatrzone będę emblematem                        UE i EFRR, logo Narodowej Strategii Spójności oraz herbem Województwa Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Zachodniopomorskiego. Dodatkowo instrumenty promocyjne zawierać będą tytuł projektu i nazwę beneficjenta oraz hasło podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty.

  - Zamawiający wprowadził dwa etapy realizacji przedmiotu zamówienia, tj.

Etap A - termin realizacji:  styczeń 2010  -  maj 2010 roku,

obejmujący: ul. Bohaterów Warszawy od ul. Zdrojowej (wraz ze skrzyżowaniem ul. Zdrowej z ul. Bohaterów Warszawy) do ul. Morskiej (wraz ze skrzyżowaniem ul. Morskiej z ul. Bohaterów Warszawy) oraz ul. Zdrojowa, ul. Morska

Etap B -  termin realizacji: wrzesień 2010 -  maj 2011 roku,

obejmujący  pozostały zakres przedmiotu zamówienia, tj.: ul. Bohaterów Warszawy i ul. Promenada Gwiazd od ul. Morskiej do ul. Tenisowej (do granicy działki nr 299 obr. 20) wraz z łącznikiem między ul. Promenada Gwiazd                          a  ul. 1000-lecia PP

Ze względu na sezon turystyczny -  od 15 czerwca do 31 sierpnia 2010 roku roboty budowlane będą wstrzymane.

1.8. 	Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem dokonanego przez Zamawiającego podziału inwestycji na etap A i etap B oraz podanych w SIWZ terminów - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6.3 do SIWZ.                                    Przed podpisaniem umowy - harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do SIWZ Nr:

7.1     Wykaz dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia

    - Dokumentacja projektowa

  - Specyfikacja  Techniczna  (ST) Wykonania  i Odbioru Robót

7.3.  Przedmiar robót

- Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące

informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Uwaga:

Wszystkie wskazania zawarte w SIWZ, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z nazwy urządzeń, materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza urządzenia, materiały równoważne.