Międzyzdroje: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, nowego ciągnika siodłowego wraz z naczepą wyposażoną w skrzynię ładunkową do transportu stałych odpadów komunalnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347352 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ochrony Środowiska, ul. Niepodległości 12A, 72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 328 08 73, faks 0-91 3282186.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, nowego ciągnika siodłowego wraz z naczepą wyposażoną w skrzynię ładunkową do transportu stałych odpadów komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego, nowego ciągnika siodłowego wraz z naczepą wyposażoną w skrzynię ładunkową do transportu stałych odpadów komunalnych zwane w dalszej treści -zestawem Zestaw będący przedmiotem zamówienia winien spełniać następujące wymogi: 1.1 Opis przedmiotu zamówienia. - pojazd fabrycznie nowy - DMC min 18 000 kg - silnik EURO 5 o mocy min 350 KM - urządzenie ułatwiające zimą rozruch silnika - poziom hałasu zgodnie z normą UE 80 dB - kabina koloru białego - dopuszczalny nacisk na siodło - min 9 000 kg - wysokość siodła od podłoża - min 1 100 mm - wydech skierowany do góry - hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej - szybkozłącza do instalacji hamulcowej i elektrycznej podwozia naczepy, - ABS, ASR - tachograf cyfrowy - przystawka odbioru mocy - harmonizacja działania hamulców ciągnika i naczepy - wspomaganie układu kierowniczego - klimatyzacja - okres gwarancji 12 miesięcy 1.2 Parametry naczepy: - urządzenie fabrycznie nowe - trzyosiowa, zawieszenie pneumatyczne - objętość skrzyni ładunkowej - min 65 m3 - ładowność - min 21 000 kg - płyta zgniatająco - wypychająca przemieszczająca się na całej długości skrzynia ładunkowej, - klapy górne i tylna otwierane za pomocą siłowników hydraulicznych - załadunek odpadów od góry - napęd urządzeń zabudowy - hydrauliczny - mechaniczne podpory - ręczny hamulec parkingowy - przystosowana do współpracy z ciągnikiem siodłowym o parametrach podanych powyżej 1.3.Istotne postanowienia umowy leasingu: - całkowita wartość opłat początkowych brutto, - czas trwania umowy 36 miesięcy, - 36 opłat miesięcznych ,opłaty stałe i niezmienne w trakcie trwania całej umowy, - opłaty wnoszone w okresach miesięcznych, na każdy 10 dzień miesiąca, - ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz podatek od środków transportu nie jest wliczany w cenę usługi i są płatne oddzielnie - dodatkowo przez Korzystającego ( Zamawiającego - Leasingobiorcę ), - wykup przedmiotu leasingu za cenę brutto, - przedmiot leasingu stanowi środek trwały finansującego (leasingodawcy) i przez niego jest amortyzowany...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 715300 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KGP sp. z o.o, ul. Mickiewicza 15, 43-410 Marklowice Górne, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

- Cena wybranej oferty: 715300

- Oferta z najniższą ceną: 715300 oferta z najwyższą ceną: 715300

- Waluta: PLN