3/  Automatyczne urządzenie taśmowe do backupu danych i oprogramowanie do backupu danych

Urządzenie do backupu

Rozwiązanie

Automatyczne urządzenie taśmowe o wysokości 2U służące do backupu danych wyposażone w czytnik kodów kreskowych oraz kartę zdalnego zarządzania a także w odpowiedni kontroler oraz kabel połączeniowy umożliwiający prawidłową komunikację pomiędzy w/w urządzeniem a serwerem IBM x3650.

Pojemność

Nie mniej niż 6,4 TB (bez kompresji) – 8 slotów dla kaset LTO-4  z możliwością rozbudowy w ramach jednej obudowy do max. 12,8 TB (bez kompresji) – 16 slotów dla kaset LTO-4

Napędy taśmowe

1 napęd LTO-4

Niezawodność:

MCBF: min. 390 000

MTTR: poniżej 30 min

Diagnostyka

Urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej jedno złącze FastEthernet lub GigabitEthernet przeznaczone do zdalnego zarządzania.

Rozwiązanie powinno mieć również możliwość zdalnego monitorowania stanu urządzenia            i wychwytywania błędów bezpośrednio przez inżynierów producenta za pomocą odpowiedniego oprogramowania, dostarczonego razem z urządzeniem

Serwis

Urządzenie powinno być objęte 3-letnią gwarancją umożliwiającą otrzymanie uszkodzonych komponentów  w przypadku stwierdzenia ich wadliwości.

Media

Do urządzenia powinny zostać dostarczone taśmy standardu zgodnego ze specyfikacją urządzenia (LTO-4) w ilości 10 sztuk wraz z etykietami oraz jedna taśma czyszcząca zgodna ze specyfikacją urządzenia wraz z etykietą.

Usługi

Urządzenia powinno zostać dostarczone wraz z usługą wdrożeniową obejmującą wszystkie elementy Specyfikacji zakupu.

Oprogramowanie do Backupu

• Kompleksowa ochrona i odzyskiwanie danych w systemach Microsoft® Windows Small Business Server 2003  Premium.

• Zoptymalizowane zabezpieczenie danych w środowiskach serwerów fizycznych i wirtualnych (w tym VMware i Hyper-V) przy użyciu jednej konsoli.

• Sprawdzone, godne zaufania i niezawodne rozwiązanie z zakresu ochrony informacji w środowiskach Microsoft Exchange i SQL Server.

• Dzięki modułowi Advanced Open File (OAFO) w ramach tworzonych kopii zapasowych zabezpieczane są wszystkie dane, nawet gdy pliki są otwarte.

• Elastyczne szyfrowanie danych przesyłanych w sieci lub zapisywanych w pamięci masowej za pomocą 256-bitowego algorytmu AES (zgodnego ze standardem FIPS).

• Prosta konfiguracja i uproszczone zarządzanie przy użyciu łatwych w obsłudze kreatorów.

• Możliwość odtworzenia po awarii całego środowiska Windows Small Business Server z napędów taśmowych.

Wymagane  agenty i moduły

• Agent for Microsoft Exchange Server — jedna licencja

• Agent for Microsoft SQL Server  — jedna licencja

• Agent for Windows Systems — jedna licencja

• Remote Agent for Linux or UNIX Servers

• Moduł Intelligent Disaster Recovery

• Moduł Advanced Open File

• Moduł Desktop and Laptop — do 75 licencji

Agent for Microsoft Exchange Server

Posiadający technologię odtwarzania danych na dowolnym poziomie szczegółowości,  pozwala uniknąć konieczności tworzenia kopii zapasowych skrzynek pocztowych (MAPI) programu Exchange przy zachowaniu możliwości przywracania poszczególnych wiadomości lub skrzynek w ciągu kilku sekund z kopii zapasowej tworzonej jednoprzebiegowo. Technologia ta skraca czas wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania danych oraz zmniejsza ich rozmiar na nośnikach taśmowych lub dyskach, zabezpieczając istotne informacje programu Exchange Server w wersjach 2000, 2003 i 2007 w trakcie jego działania. Agent musi umożliwiać wykonanie pełnej, przyrostowej lub różnicowej kopii zapasowej oraz przywrócenie obiektów wbudowanych, atrybutów i wszystkich składników programu Microsoft Outlook®. Po utworzeniu kopii zapasowych baza danych może zostać automatycznie podłączona za pomocą mechanizmu przywracania, dzięki czemu jej działanie zostaje szybko wznowione. Dodatkowo użytkownicy mogą stosować ciągłą ochronę danych na serwerach Exchange, skracając czas tworzenia kopii zapasowych i w nieprzerwany sposób chroniąc zmieniające się dane.

Agent for Microsoft SQL Server

Zintegrowany z oprogramowaniem SQL Server 2008 i 2005 ten agent ma zapewniać ochronę aplikacji bazodanowych o znaczeniu krytycznym oraz elektronicznych danych biznesowych przed uszkodzeniem lub utratą wskutek awarii składników sprzętowych lub oprogramowania. Musi umożliwiać również kompleksowe zabezpieczenie użytkowników oprogramowania SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, a także nowej wersji 2008. Ma funkcję uruchamiania różnicowych kopii zapasowych oraz kopii zapasowych dziennika transakcji z automatycznym obcinaniem. Zintegrowany z obrazami stanu programu SQL Server oznacza możliwość ich przywrócenia w ciągu kilku sekund. Powinien umożliwiać także jednoprzebiegowe odtworzenie danych z ostatniej pełnej kopii zapasowej i kolejnych kopii w ramach pojedynczego zadania odtwarzania lub przywrócenie bazy danych do stanu z określonego punktu w czasie zamiast do punktu przywracania określonego na podstawie ostatniego zadania tworzenia kopii zapasowej

Moduł Desktop and Laptop

Moduł  Desktop and Laptop powinien zapewniać stałą ochronę i odzyskiwanie danych przechowywanych w stacjach roboczych i komputerach przenośnych połączonych z serwerem Small Business Server, zarówno znajdujących się w firmie, jak i poza nią. Użytkownicy muszą mieć możliwość samodzielnego przywracania plików, Moduł Desktop and Laptop do działania nie może wymagać specjalnie wydzielonego, autonomicznego serwera.

Moduł Intelligent Disaster Recovery

Rozwiązanie do odtwarzania systemu. Moduł Intelligent Disaster Recovery ma automatyzować odzyskiwanie serwerów, skracając czas tego zadania i umożliwiając szybkie wznowienie pracy. Ma to pozwolić na wdrożenie rozwiązania do odtwarzania lokalnych i zdalnych serwerów z systemem Windows i wyeliminowanie potrzeby wcześniejszego ponownego załadowania całego systemu operacyjnego w serwerach, które uległy awarii. Korzystając z takich nośników, jak dyskietki, dyski CD-R i CD-RW lub taśmy rozruchowe, moduł Intelligent Disaster Recovery ma szybko wznawiać działanie serwerów i stacji roboczych oraz przywraca dane z ostatniego kompletnego zestawu kopii zapasowych (pełnych, różnicowych, przyrostowych lub roboczych).

Remote Media Server Agent for Linux® Server

Powinien umożliwić elastyczne przechowywanie danych. Dane ze środowisk Linux i Oracle® mogą być kierowane do dołączonej pamięci dyskowej lub taśmowej, co pozwala zoptymalizować i ulepszyć proces tworzenia kopii zapasowych w systemie

Linux.