SGK.6220.7.2021.PŚ.18					 Międzyzdroje, dn. 08.08.2022 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie: art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Pełnomocnika Karola Nieradka, ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin, reprezentującego podmiot AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budynek zakwaterowania turystycznego z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 obr. 0016 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 72”.

Orzekam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

- Rodzaj przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku zakwaterowania turystycznego
z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu.

- Miejsce realizacji

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicy działki ewidencyjnej nr 21/4 przy ulicy Gryfa Pomorskiego 72, w obrębie 0016 Międzyzdroje, na terenie gminy Międzyzdroje, w powiecie kamieńskim.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

- W zakresie ochrony powietrza przed nadmiernym zanieczyszczeniem oraz emisją hałasu do środowiska:

- Prace budowlane należy prowadzić tylko w porze dziennej tj. od godz. 6:00
do godz. 22:00, w celu dotrzymania dopuszczalnych norm hałasu, ograniczając jednocześnie pracę głośnych urządzeń i sprzętu budowlanego w godzinach wieczornych.

- Do prac budowlanych przeznaczyć tylko nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt budowlany i pojazdy transportowe spełniające wymagania techniczne, oraz chrakteryzujące się niską emisyjnością hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.

- Skład materiałowo-sprzętowy i miejsca postojowe maszyn budowlanych zlokalizować przy zachodniej granicy działki inwestycyjnej tj. w maksymalnym oddaleniu od najbliższych terenów chronionych akustycznie.

- Wprowadzić należy odpowiedni system pracy poprzez wyłączanie urządzeń 
i maszyn nie użytkowanych w danej chwili.

- Kontrolować stan techniczny sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji.

- Unikać nakładania się i sumowania oddziaływań o jednym charakterze 
np. jednoczesne prace agregatów, wycinarek, koparek i pojazdów transportowych.

- Informować wcześniej mieszkańców o terminie i czasie wykonywanych głośnych prac w rejonach zabudowy mieszkaniowej.

- Zmniejszyć prędkość jazdy maszyn budowlanych i samochodów transportowych po powierzchniach nieutwardzonych na terenie budowy w celu ograniczenia pylenia.

- W trakcie prac budowlanych należy stosować rozwiązania techniczne 
i organizacyjne zmierzające do maksymalnego ograniczenia emisji pyłów – ogrodzenie, stosowanie plandek, zraszanie, zadaszanie składowisk materiałów sypkich.

- W zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego:

- Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

- Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ciekłymi.

- Prace budowlane prowadzić przy użyciu sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych o wysokiej sprawności technicznej.

- Kontrolować stan techniczny sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji.

- Zaplecza budowy, parkingów sprzętu i maszyn budowlanych zabezpieczyć przed ewentualnością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

- W przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów na terenie budowy, zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przedostaniu się szkodliwych substancji do wód i do ziemi.

- Bazy magazynowe substancji ropopochodnych należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem do gruntu.

- W zakresie gospodarski odpadami:

- Zapobiegać powstawaniu lub ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów oraz zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

- Wytwarzane odpady magazynować w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, w odpowiednich pojemnikach i kontenerach.

- Miejsca magazynowania odpadów należy utwardzić, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i zwierząt.

- Zapewnić regularny odbiór odpadów przez podmioty posiadające stosowne uregulowania w tym zakresie.

- W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu paliwami w fazie realizacji, zanieczyszczony grunt zebrać do odpowiedniego pojemnika i przekazać
do utylizacji uprawnionym podmiotom.

- W zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania znaczącego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

- Maksymalnie na 3 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych tj. wycinki drzew, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, przeprowadzić kontrolę pod kątem występowania osobników chronionych gatunków w granicy terenu inwestycyjnego w szczególności schronień, miejsc lęgowych i rozrodczych fauny.

- Dla siedlisk i gatunków fauny, gatunków roślinności podlegającej ochronie gatunkowej, wobec których będzie konieczne naruszenie zasad zakazów określonych w obowiązujących przepisach, uzyskać stosowne zezwolenia
na realizację tych czynności, a prace budowlane realizować w oparciu o warunki określone w tych decyzjach.

- Przewidziane prace budowlane w okolicy drzew i krzewów należy wykonać 
w sposób najmniej szkodzącym drzewom i krzewom, w tym: zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wszelkie prace prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie spowodowały uszkodzenia systemów korzeniowych, 
w przypadku przerwania robót wykopy zabezpieczyć tak, by zapewnić korzeniom drzew ciągłą dostateczną wilgotność.

- Wprowadzanie gatunków drzew i krzewów rodzimego pochodzenia zgodnie z ich wymogami siedliskowo-glebowymi.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- Uwzględnić uwarunkowania określone w pkt II ww. decyzji.

- Zastosować rozwiązania techniczne i technologiczne (parametry zabudowy, infrastruktury towarzyszącej, moce akustyczne urządzeń stanowiących emitory hałasu) zgodnie z przedstawioną w raporcie analizą oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.

- Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- Należy przeprowadzić właściwy odbiór techniczny całego przedsięwzięcia poprzez sprawdzanie zgodności wykonawstwa z projektem budowlanymi szczelności wszystkich elementów i połączeń.

- Prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń w szczególności tych emitujących hałas, wykorzystywanych w związku z eksploatacją inwestycji. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad urządzeń prowadzić bieżące usuwanie usterek.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2021 r. Pełnomocnik Karol Nieradka, ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin, reprezentujący podmiot AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko wystąpił
do Burmistrza Międzyzdrojów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budynek zakwaterowania turystycznego
z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 obr. 0016
w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 72”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), stwierdzono,
że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Międzyzdrojów.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez Pracownię Ochrony Środowiska Paweł Molenda, ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku zakwaterowania turystycznego z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 przy ul. Gryfa Pomorskiego 72 w Międzyzdrojach.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w art. 3 ust. 1 pkt 58 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż: 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.) lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy” i jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXVI/296/20 Rady Miejskiej 
w Międzyzdrojach z dnia 1 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Z dnia 28.10.2020 r. poz. 4700).

Planowane przedsięwzięcie biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji względem form ochrony przyrody wyszczególnionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.) znajduje się w granicy obszaru Natura 2000 Wolin
i Uznam PLH320019. Powyższy obszar został wyznaczony w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory wyszczególnionych w załączniku I i II do Dyrektywy Siedliskowej.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Burmistrz Międzyzdrojów dnia 11 maja 2021 r. powiadomił o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wydanie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu
na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 21 maja 2021 r. do tutejszego Organu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim znak: NZNS.9022.2.33.2021.AM z dnia 21.05.2021 r., w której zawarto, iż po przeanalizowaniu przedłożonej informacji o przedmiotowym przedsięwzięciu oraz kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 26 maja 2021 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZZŚ.4.4360.101.2021.MTW z dnia 24.05.2021 r,
w którym wezwano Burmistrza Międzyzdrojów do pisemnego złożenia wyjaśnień
i uzupełnień. W związku z powyższym Burmistrz Międzyzdrojów pismem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.4  z dnia 09.06.2021 r. wezwał Pełnomocnika Karola Nieradka, ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin, reprezentujący podmiot AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko do przedłożenia pisemnej aktualizacji karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził pismem znak: 
WONS-OŚ.4220.237.2021.JR z dnia 28 maja 2021 r. opinię stwierdzającą konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, określając jednocześnie zagadnienia wymagające poddania szczegółowej analizie.

W dniu 12 lipca 2021 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Pełnomocnika Karola Nieradka o przedłużenie terminu złożenia odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Międzyzdrojów znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.4 z dnia 9 czerwca 2021 r. z uwagi
na przedłużające się procedury formalne z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 
w Międzyzdrojach dotyczących otrzymania warunków technicznych na dostawę wody,
do dnia 15 września 2021 r.

W dniu 15 września 2021 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Pełnomocnika Karola Nieradka o przedłużenie terminu złożenia odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Międzyzdrojów znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.4 z dnia 9 czerwca 2021 roku argumentując swój wniosek przedłużającą się procedurą formalną z Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji w Międzyzdrojach dotyczących otrzymania warunków technicznych na dostawę wody, do dnia 15 października 2021 r.

W dniu 18 października 2021 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Pełnomocnika Karola Nieradka z dnia 14.10.2021 r. o przedłużenie terminu złożenia odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Międzyzdrojów znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.4 z dnia
9 czerwca 2021 r. z uwagi na przedłużające się procedury formalne z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach dotyczących otrzymania warunków technicznych na dostawę wody, do dnia 20 listopada 2021 r.

W dniu 21 października 2021 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Pełnomocnika Karola Nieradka ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin, reprezentujący podmiot AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko z dnia o zawieszenie do odwołania terminu złożenia odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Międzyzdrojów znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.4
z dnia 9 czerwca 2021 r. z uwagi na przedłużające się procedury formalne z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach dotyczących otrzymania warunków technicznych na dostawę wody.

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 86d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. ooś (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Międzyzdrojów dnia 22 października 2021 r. postanowieniem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.5 zawiesił postępowanie administracyjne na wniosek strony. Jednocześnie tego samego dnia obwieszczeniem znak:  SGK.6220.7.2021.PŚ.6 Burmistrz Międzyzdrojów powiadomił wszystkie strony ww. postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego ww. postępowanie.

W dniu 21 grudnia 2021 r. Pełnomocnik Karol Nieradka ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin, reprezentujący podmiot AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko przedłożył Burmistrzowi Międzyzdrojów pisemne uzupełnienie na wezwanie Burmistrza Międzyzdrojów znak. SGK.6220.7.2021.PŚ.4 z dnia 09.06.2021 r. dotyczące wezwania Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o znaku: SZ.ZZŚ.4.4360.101.2021.MTW z dnia 24 maja 2021 r. jednocześnie zwracając się z prośbą o odwieszenie postępowania. W związku
z powyższym w dniu 11 stycznia 2022 r. Burmistrz Międzyzdrojów postanowieniem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.7 podjął zawieszone postępowanie administracyjne na wniosek strony. Jednocześnie tego samego dnia obwieszczeniem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.8 Burmistrz Międzyzdrojów powiadomił wszystkie strony ww. postępowania o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone ww. postępowanie oraz pismem znak SGK.6220.7.2021.PŚ.9 przesłał przedłożone uzupełnienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, przesyłając
je jednocześnie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kamieniu Pomorskim.

W dniu 18 stycznia 2022 r. do tutejszego Organu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim znak: NZNS.9022.2.33.2021.AM, w której zawarto, iż po przeanalizowaniu przesłanych uzupełnień dokumentacji podtrzymał swoje stanowisko wyrażone z piśmie znak: NZNS.9022.2.33.2021.AM z dnia 21.05.2021 r.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie wyraził pismem znak: SZ.ZZŚ.4.4360.101.2021.MTW z dnia 24 lutego 2022 roku. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami.

Biorąc pod uwagę uzyskane opinie, a także uwarunkowania, o których mowa
w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Międzyzdrojów dnia 18 lutego 2022 r. wydał postanowienie znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.10 o nałożeniu obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając jednocześnie zakres raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. ooś (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Międzyzdrojów dnia 18 lutego 2022 r. obwieszczeniem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.11 powiadomił strony postepowania administracyjnego o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 8 marca 2022 r. Pełnomocnik Karol Nieradka ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin, reprezentujący podmiot AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko przedłożył Burmistrzowi Międzyzdrojów raport o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia pn. „Budynek zakwaterowania turystycznego z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 obr. 0016 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 72”. W związku z powyższym w dniu 11 marca 2022 r. Burmistrz Międzyzdrojów postanowieniem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.12 powiadomił wszystkie strony o jego przedłożeniu.

Na podstawie art. 77 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 
w związku ze złożonym w dniu 8 marca 2022 r. raportem przez Pełnomocnika podmiotu AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko Burmistrz Międzyzdrojów dnia 11 marca 2022 r. pismem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.13 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim oraz pismem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.14 wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia

W dniu 30 marca 2022 r. do tutejszego Organu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim znak: NZNS.9022.2.24.2022.AM z dnia 25.03.2022 r., w której pozytywnie zaopiniowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek zakwaterowania turystycznego z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 obr. 0016 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 72” w zakresie wpływu na zdrowie i życie ludzi.

W dniu 11 maja 2022 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS.4221.26.2022.JR.2,
w którym wezwano Burmistrza Międzyzdrojów do pisemnego uzupełnienia raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Międzyzdrojów pismem znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.15 z dnia 19 maja 2022 wezwał Pełnomocnika Karola Nieradka ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin, reprezentujący podmiot AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko, 66-400 Gorzów Wielkopolski
do przedłożenia pisemnego uzupełnienia ww. raportu.

W dniu 9 czerwca 2022 r. Pełnomocnik Karol Nieradka ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin przedłożył Burmistrzowi Międzyzdrojów pisemne uzupełnienie na wezwanie Burmistrza Międzyzdrojów znak. SGK.6220.7.2021.PŚ.15 z dnia 19.05.2022 r. dotyczące wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o znaku: WONS.4221.26.2022.JR.2. W związku z powyższym w dniu 15 czerwca 2022 r. Burmistrz Międzyzdrojów pismem znak SGK.6220.7.2021.PŚ.16 przesłał przedłożone uzupełnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W dniu 20 lipca 2022 r. do tutejszego Organu wpłynęło postanowienie znak: WONS.4221.26.2022.JR.3 z dnia 19.07.2022 r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn. „Budynek zakwaterowania turystycznego z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 obr. 0016 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 72” jednocześnie określając warunki jego realizacji.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Międzyzdrojów spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2022 r. znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.17 poinformował wszystkie strony o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się
z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności
z uzupełnieniami oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną 
w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu jak również poprzez uzyskanie opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

#### POUCZENIE

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

- Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

- Adresat

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, 71-637 Szczecin, 
ul. T. Firlika 20

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 72-400 Kamień Pomorski, 
ul. Wolińska 7b

- Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Szczecinie, 71-637 Szczecin, ul. T. Firlika 19