Załącznik nr 1 do decyzji SGK.6220.9.2022.PŚ.8

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie 6 budynków
w tym 2 o przeznaczeniu mieszkalnym wielorodzinnym i 4 budynki usługowe zakwaterowania turystycznego. Budynki będą posiadały 4 kondygnacje nadziemnej
i 1 podziemną z przeznaczeniem na garaż podziemny i pomieszczenia techniczne. Przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej i gazowej), miejsc postojowych naziemnych, ogólnodostępnej pieszo-jezdni, dojść do budynków, placu zabaw, przestrzeni rekreacyjnych oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą. Powierzchnia terenu przedsięwzięcia wynosi 23839,00 m2, a działka stanowi grunt budowlany sklasyfikowany, jako Bi. Inwestycja będzie realizowana
na części działki nr 1 obręb Lubin i w całości zamyka się w granicach działki nr 1
w Lubinie, poza granicami pasa technicznego. Na teren planowanego przedsięwzięcia (dz. ew. nr 1) prowadzi droga utwardzona z ul. Turkusowej
i z ul. Głównej. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach obszaru siedliskowego Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty PLH320019 „Wolin
i Uznam”.

Na terenie inwestycji przewidziano w sumie 305 miejsc parkingowych (mp)
w tym: 60 na poziomie terenu i 239 w podziemnych halach garażowych i 6
na poziomie terenu budynku D.

Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Lubin (wieś
w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje) na wyspie Wolin, na przedłużeniu ul. Turkusowej i ul. Głównej. Inwestycja planowana jest do wykonania na terenie,
na którym do roku 1945 działała niemiecka fabryka cementu. Po II Wojnie Światowej na tym terenie wydobywano jeszcze przez krótki okres kredę powodując zniszczenia naturalnego wybrzeża jez. Wicko i delty Świny. Od tamtej pory teren ten wraz
z przyległymi działkami i z zabudowaniami ulegał stopniowej degradacji. Obecnie pozostałości zabudowań zostały przez Inwestora rozebrane, a teren częściowo oczyszczony z istniejących odpadów. Od strony wschodniej obszar inwestycji graniczy z drogą gminną i z Wolińskim Parkiem Narodowym, od zachodniej natomiast z pasem technicznym Urzędu Morskiego w Szczecinie i z wodami
jez. Wicko i delty Świny. Tereny od strony północnej i południowej stanowią również część dawnej cementowni. Najbliższa zabudowa (budynek mieszkalny
przy ul. Turkusowej) oddalona jest o ok. 60 m od granicy działki w kierunku północno – wschodnim i oddzielony jest zadrzewieniami.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budynki:

-	A i B: 2 budynki mieszkalne wielorodzinne połączone garażem podziemnym;

-	C, D, E i F: 4 budynki usług zakwaterowania turystycznego z garażami

podziemnymi.

Obiekty, poza funkcją hotelową będą również pełniły funkcje: gastronomiczne (restauracja) i rekreacyjno-usługowe, takie jak: basen, spa. Inwestycja będzie realizowana etapowo.

Etap I obejmuje budynki nr A, F wraz z garażami podziemnymi oraz pełną infrastrukturę umożliwiającą ich funkcjonowanie tj. drogi/chodniki, wjazd na działkę, miejsca postojowe, strefy rekreacyjne, część placu centralnego, zieleń ogólnodostępna, ogródki.

Etap II obejmuje budynki nr B, E wraz z garażami podziemnymi oraz pełną infrastrukturę umożliwiającą ich funkcjonowanie tj. drogi/chodniki, miejsca postojowe, część placu centralnego, zieleń ogólnodostępna, ogródki.

Etap III obejmuje budynki nr C, D wraz z garażami podziemnymi oraz pełną infrastrukturę umożliwiającą ich funkcjonowanie tj. drogi/chodniki, miejsca postojowe, zieleń ogólnodostępna, ogródki.

Budynki zrealizowane w ramach planowanego przedsięwzięcia mogą być odebrane
i uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia na użytkowanie niezależnie
od pozostałych.

Wysokość zabudowy:

- górna krawędź elewacji frontowej max 9 m,

- kalenica dachu stromego max 12 m,

- dach płaski max 9,5 m;

Na etapie budowy przedsięwzięcia źródłem oddziaływań w zakresie emisji gazów i pyłów będą maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektów, pojazdy transportujące materiały budowlane oraz przechowywanie sypkich materiałów budowlanych. Ze względu na charakter prac budowlanych, wystąpi zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach (dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenek azotu, związki siarki, związki ołowiu, węglowodory
i ich pochodne) oraz zwiększona ilość pyłów związana z transportem
i wykorzystaniem na budowie materiałów oraz intensywniejszym ruchem pojazdów po terenie budowy. Będzie to emisja niezorganizowana.

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia dla potrzeb rozpoznania uwarunkowań budowlanych wykonano rozpoznanie geotechniczne. Rozpoznano również rodzaje gruntów zawartych w podłożu ich stratygrafię oraz ustabilizowany poziom wód gruntowych na 2,8 do 3,0 m pod powierzchnią terenu, czyli na poziomie 1,0 m n.p.m. W celu ochrony warunków gruntowo – wodnych
na terenie inwestycji powstanie utwardzona z płyt betonowych droga oraz plac budowy z miejscem postojowym dla maszyn i sprzętu budowlanego. Projektowane podziemne kondygnacje będą posadowione na poziomie 1,5 m n.p.m. co gwarantuje wykonanie działań w wykopie suchym bez potrzeby pompowania wód gruntowych zbierających się w wykopach. W związku z powyższym nie planuje się odwodnienia wykopu, ponieważ lustro wód gruntowych będzie się znajdowało poniżej planowanej rzędnej posadowienia podłogi garażu podziemnego. Plac budowy wyposażony będzie w sorbenty, w celu zabezpieczenia gruntu przed ewentualnym wyciekiem paliwa
z maszyn pracujących na budowie, a w razie niekontrolowanych wycieków do gruntu zostanie on usunięty i wydany uprawnionym firmom do utylizacji. Zależnie od potrzeb plac budowy będzie zraszany wodą, skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie i ziemię z wykopów przykrywane będą plandekami, a prędkość poruszania się pojazdów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Stosowane będą wyłącznie maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym.
Na terenie budowy zostanie wybrany grunt zanieczyszczony odpadami z eksploatacji dawnej cementowni, a po realizacji zabudowy zostanie nawieziony nowy grunt ziemny w celu uformowania rzędnych terenu oraz wykonania terenów zielonych. Wody opadowe w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji będą spływały z terenu inwestycji do gruntu w sposób naturalny – infiltracja. Ścieki bytowe z zaplecza budowy zostaną odprowadzone do szczelnych zbiorników i wywiezione
do oczyszczalni ścieków.

Na etapie budowy poszczególnych obiektów przewiduje się powstanie odpadów typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć. Będą to odpady głównie z grupy 15, 17 i 20 takie jak: materiały i surowce budowlane z preferencją prefabrykatów, gotowych mieszanek, drewno, materiały ceramiczne, sypkie – żwiry, piaski. Ponadto, wykorzystywane będą paliwa płynne tj. olej napędowy i benzyny w pojazdach mechanicznych i sprzętach wykorzystanych przy realizacji inwestycji. Szacunkowe odpady, jakie mogą powstać na tym etapie będą zależne od poszczególnych projektów budowlanych. Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach, po czym sukcesywnie wywożone. W trakcie realizacji inwestycji będą występować okresowe oddziaływania akustyczne, których źródłem będą głównie pracujące maszyny i pojazdy transportujące materiały budowlane. O poziomie
i uciążliwości emitowanego hałasu w okresie realizacji, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim używanych przez wykonawcę robót narzędzi. Największym źródłem hałasu będą prace ziemne związane z przygotowaniem placu budowy. Źródłem hałasu będzie wówczas praca ciężkiego sprzętu, dźwigów, koparek oraz ruch pojazdów Będą to okresy intensywnej emisji hałasu o charakterze przejściowym, krótkotrwałym, które ustaną po zakończeniu realizacji inwestycji.
W celu ograniczenia odczuwalnych przez człowieka uciążliwości związanych
z ponadnormatywnym hałasem inwestor zobowiązał się do prowadzenia prac wyłącznie w porze dnia od godziny 6.00 do godziny 22.00, z wyłączeniem prac wymagających ciągłości procesu. Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań, oddziaływanie w powyższym zakresie zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

Niedopuszczalne jest palenie ognisk w celu np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatów lub palenia odpadów po budowlanych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza będą pojazdy mechaniczne oraz praca kotłowni gazowej. Przewiduje się zwiększoną emisję zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach (dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenek azotu, związki siarki, związki ołowiu, węglowodory i ich pochodne, benzoapiren). Kotłownia oparta o gazowe kotły kondensacyjne opalane gazem ziemnym, dodatkowo wspomagana pompą ciepła
i instalacją fotowoltaiczną spowoduje mniejsze zapotrzebowanie energii na ogrzanie budynków, a tym samym zmniejszy jej zużycie, a także emisję zanieczyszczeń
do środowiska. Powstające w ramach eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej. Dla obiektów z usługami gastronomicznymi, na ściekach wypływających (z kuchni, barów, restauracji itp.) zostanie zainstalowany separator tłuszczy organicznych. Wody z garażu podziemnego, odprowadzane będą do sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Wody opadowe z terenów utwardzonych i parkingów odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych,
po uprzednim podczyszczeniu, które później posłużą zasileniu systemu podlewania zieleni. Łączna pojemność zbiorników 60 m3, np. sześć zbiorników tworzywowych walcowych podziemnych o pojemności 10,0 m3 każdy. Natomiast wody opadowe
z połaci dachowych odprowadzane będą powierzchniowo do niecek terenowych/ogrodów deszczowych. Łączna pojemność retencyjna ogrodów 100 m3. Przy prawidłowym wykonaniu robót montażowych eksploatacja przedsięwzięcia
i związane z nią odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych
nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. W związku z powyższym nie istnieje zagrożenie zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych
i powierzchniowych ściekami pochodzącymi z terenu przedsięwzięcia.

W fazie eksploatacji powstawać będą głównie odpady związane z typowym utrzymaniem gospodarstw domowych, remontów lokali i budynków oraz utrzymania terenów zieleni i czystości. Głównie będą to: resztki żywności, szkło, plastik, papier, opakowania drewniane, z papieru i tektury, odzież, tekstylia czy odpady
z przydomowych ogrodów. Odpady będą segregowane i gromadzone
w pojemnikach, po czym odbierane i wywożone przez odpowiednie służby, mające stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Na etapie eksploatacji inwestycji hałas będzie wiązał się z ruchem pojazdów, pracą central i urządzeń wentylacyjnych oraz codzienną egzystencją ludzką. Najbliższa zabudowa (budynek mieszkalny przy ul. Turkusowej) oddalona jest
o ok. 60 m od granicy działki w kierunku północno – wschodnim i oddzielona jest zadrzewieniem. W przedłożonej dokumentacji został opracowany model emisji hałasu, w którym uwzględniono wszystkie elementy wpływające w istotny sposób
na emisję hałasu oraz rozchodzenia się dźwięku w środowisku. W wyniku przeprowadzonej analizy w celu ograniczenia oddziaływania planowej inwestycji
na klimat akustyczny inwestor zastosuje tłumiki hałasu na systemie wentylacji garaży podziemnych oraz czerpniach/wyrzutniach powietrza central wentylacyjnych,
o minimalnym tłumieniu 10 - 12 dB, tak aby ich moc akustyczna na zewnątrz
dla poszczególnego źródła dźwięku nie przekraczała 80 dB(A). Ponadto
dla zwiększenia chłonności akustycznej zostaną wykonane w granicach całej działki nasadzenia drzew i krzewów, które po okresie wzrostu wpłyną na zachowanie dobrego klimatu akustycznego. Z przedłożonych obliczeń wynika, iż poziom hałasu
w porze dnia w wyznaczonych punktach pomiarowych będzie wynosił od 47,1
do 49,4 dB, a w nocy od 44,3 do 44,8 dB przy normie wynoszącej 55 dB w porze dnia i 45 dB w nocy. Z uwagi na fakt, iż są to prognozy opracowane w oparciu
o obliczenia wykonane na podstawie programu komputerowego, nie oddające
w 100% rzeczywistego oddziaływania w terenie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wskazał na konieczność wykonania pomiarów kontrolnych hałasu na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie, rok po oddaniu inwestycji do użytkowania. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów, inwestor obowiązany będzie podjąć działania ograniczające emisję hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Wyniki pomiarów należy przedłożyć organowi wydającemu wnioskowaną decyzję oraz organowi kontrolnemu,
tj. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie, w terminie miesiąca od ich wykonania.

Miejsce planowanej inwestycji zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019. Działka inwestycyjna od strony zachodniej graniczy z obszarem Natura 2000 Delta Świny PLB320002, a od strony wschodniej
z Wolińskim Parkiem Narodowym. Nieruchomość oddalona jest ok. 600 m
od korytarza ekologicznego Lasy Wolińskie, przebiegającego na wschód od działki. Obszar Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019 obejmuje powierzchnię ok. 30792ha, z czego prawie 18% to obszar morski. W granicach obszaru znajdują się wyspy Wolin i Uznam, oddzielone od siebie cieśniną Świny, a także znajduje się tam 5-cio kilometrowy pas wód przybrzeżnych pomiędzy Karnocicami i Lubinem. Obszar ten obejmuje również teren Wolińskiego Parku Narodowego. Centralną część wysp tworzą wzniesienia morenowe, sięgające 115 m n.p.m. Sąsiadują z nimi niewysokie piaszczyste wały, usypane przez fale morskie. Tworzą one tereny równinne, obszary wydm bądź o zróżnicowanej konfiguracji i różnym stopniu zaawansowania rozwoju szaty roślinnej. Charakterystyczne dla tego obszaru są wysokie klify, białe i szare wydmy oraz głazy narzutowe. Ponad 30% powierzchni wysp zajmują lasy,
w większości bory sosnowe, ale także buczyna pomorska Galio Odorati-Fagetum
i mieszane lasy bukowo-dębowo-sosnowe Fago-Quercetum. Przedmiotami ochrony w obszarze Wolin i Uznam PLH320019 są następujące siedliska przyrodnicze:
1130 ujścia rzek (estuaria), 1210 kidzina na brzegu morskim, 1230 klify na brzegu morskim, 1330 solniska nadmorskie Glauco-Puccinietalia, 2110 inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, 2120 nadmorskie wydmy białe, 2130 nadmorskie wydmy szare, 2140 nadmorskie wrzosowiska bażynowe Empetrion nigri, 2180 lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 3140 twardo wodne oligo-i mezotroficzne zbiorniki wodne
z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 3270 zalewane muliste brzegi rzek, 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae, 6210 murawy kserotermiczne Festuco-Brometea, 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion, 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7150 obniżenia na podłożu torfowym
z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9110 kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion, 9130 żyzne buczyny Dentario glandulosaeFagenion, Galio odorati-Fagenion, 9150 ciepłolubne buczyny storczykowe Cephalanthero-Fagenion, 9190 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum, 91D0 bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Pineetumi brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne. Przedmiotami ochrony w ostoi są również gatunki zwierząt, w tym: parposz, kumak nizinny, kozioróg dębosz, foka szara, wydra, nocek duży, pachnica dębowa, minóg morski, morświn, traszka grzebieniasta, skójka gruboskorupowa.
W celu zapewnienia warunków utrzymania przedmiotów ochrony w ww. obszarze Natura 2000 i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, obwieszczeniem z dnia 16.09.2021 r., znak: WOPN-ON.6322.17.2021.RCh, przyjął tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych, gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania chronionych siedlisk przyrodniczych
z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Teren inwestycyjny jest silnie przekształcony, a porastająca go roślinność stanowi pospolite wieloletnie byliny ruderalne. Najbliżej stwierdzone siedlisko przyrodnicze stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019 to niżowe zarośla welonowe nadrzeczne z dzięglem litworem i kielisznikiem o kodzie 6430 - siedlisko odnotowano w odległości ok. 70 m od granic planowanego przedsięwzięcia w granicach działki wodnej, sąsiadującego obszaru Natura 2000 Delta Świny PLB320002. Występująca tam roślinność należy do naturalnych zbiorowisk roślinnych objętych ochroną. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie kolidowała i nie wpłynie negatywnie na omawiane siedlisko przyrodnicze, gdyż znajduje się ono w niedostępnym dla ludzi i maszyn miejscu w korycie Delty Świny. Siedlisko to występuje na terenie zalewowym, co ułatwia ochronę jego wartości i zachowanie go w dobrym stanie. Podczas badań w granicach obszaru przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków flory objętych ochroną prawną. W Odniesieniu do zwierząt w tym ornitofauny, teren monitorowany był
od maja do lipca 2021 r. Podczas prowadzonych badań terenowych nie odnotowano na badanej działce występowania płazów, jednak w jej sąsiedztwie tj. pasie trzcin stwierdzono obecność żab zielonych tj. żabę jeziorkową, żabę śmieszkę oraz żabę wodną. Wobec powyższego, w celu ułatwienia migracji drobnym i małym zwierzętom w kierunku wód z miejsc zimowania inwestor zaproponował wybudowanie ogrodzenia nieruchomości o niepełnej szczelności, tj. bez cokołu bądź fundamentu, posadowionego 15 cm nad powierzchnią terenu. W trakcie prac budowlanych inwestor wskazał na zabezpieczenie miejsc stanowiących potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt i zobowiązał się do prowadzenia regularnych przeglądów ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt bezzwłocznie zostaną one odłowione i przeniesione poza teren inwestycji, w miejsce o podobnych warunkach siedliskowych. Również przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić kontrole pod kątem obecności zwierząt. W trakcie badań terenowych na omawianym obszarze odnotowano
1 gatunek ssaka tj. dzika. Jest on szeroko rozpowszechniony na terenie kraju, dlatego też planowana inwestycja nie spowoduje znaczącego uszczuplenia jego siedlisk. Podczas nasłuchów nietoperzy, prowadzonych w trakcie kontroli wieczorowo-nocnych stwierdzono obecność 3 gatunków nietoperzy (karlik drobny, karlik malutki, karlik większy). Nietoperze zalatywały na skraj działek zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi asfaltowej. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, prawdopodobnie związane to było z aktywnością owadów (żerowisko) w okresach wyższych temperatur gromadzących się w przestrzeni nagrzanego asfaltu i koron drzew drogi lokalnej oraz bliskością sąsiadującego starodrzewu bukowego lasu
w Wolińskim Parku Narodowym. Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono
24 gatunki ptaków (z tego 15 wróblowych). Z danych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż większość gatunków była stwierdzona
na działkach przylegających do obszaru przeznaczonego pod inwestycję
lub znajdowała się nad terenem omawianego obszaru. Gatunki bytujące na terenie przeznaczonym pod inwestycję należą do gatunków szeroko rozpowszechnionych
w kraju. Żaden ze stwierdzonych gatunków ptaków nie widnieje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Nie stanowią też przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam (PLH320019). Dwa
ze stwierdzonych gatunków (kormoran oraz nurogęś) są wymienione pod artykułem
4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i ujęte w załączniku II do dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Mając na uwadze,
iż oba te gatunki znajdowały się maksymalnie do 120 m od granic inwestycji,
nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji
na populację tych gatunków. Na granicy badanej działki inwestycyjnej stwierdzono także kolonię lęgową brzegówek. Podczas etapu realizacji oraz w fazie eksploatacji obecność ludzi może powodować płoszenie tych gatunków ze względu na niewielką odległość od granicy inwestycji. W związku z powyższym inwestor zaplanował wstrzymanie w pobliżu pasa nabrzeża głośnych prac w okresie lęgowym ptaków
tj. od marca do końca czerwca. Prace w tym czasie będą wykonywane w innym miejscu. Planowana inwestycja może wiązać się z potencjalną kolizją ptaków
z szybami planowanych budynków. W związku z powyższym inwestor zaplanował zastosowanie wizualnych odstraszaczy. Zaleca się zastosować np. wysunięte gzymsy, unikać przeszklenia narożnego danego budynku, zastosować szyby odbijające promieniowanie UV lub szyby pokryte specjalną folią. W celu wyeliminowania efektu tafli wody na dachach budynków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne o właściwościach antyrefleksyjnych. Ponadto, w ramach inwestycji w niniejszej decyzji wskazano na konieczność zamontowania na każdym budynku min. po 3 skrzynki podtynkowe (samooczyszczające z odchodów)
dla nietoperzy. Skrzynki muszą być zlokalizowane min. 4 m nad ziemią, natomiast
ich montaż należy realizować pod nadzorem chiropterologa. Wskazano również
na konieczność zamontowania na drzewach nie kolidujących z inwestycją 3 budek lęgowych dla rudzika Erithacus rucecula oraz 3 budek półotwartych dla pliszki Motacilla alba, jak również montaż na platformie jednego z dachu budynku 3 budek dla jerzyka Apus apus. Montaż poszczególnych schronień należy realizować
pod nadzorem ornitologa.

Na terenie inwestycyjnym znajdują się zadrzewienia i zakrzewienia, których część z uwagi na kolizję z planowaną zabudową będzie musiała zostać usunięta. Zaplanowano wycinkę 158 drzew i 11 grup krzewów. Prace te zostaną przeprowadzone poza sezonem lęgowym ptaków. W związku z tym,
iż w koronach niektórych drzew stwierdzono występowanie gniazd ptasich, inwestor przed wycinką drzew i krzewów zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie
art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki znajdujące się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia należy zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez ich wygrodzenie lub oszalowanie pni drzew. W pobliżu tych zadrzewień prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Prace w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie należy składować materiałów chemicznie
i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak m.in. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp. Wykopy w pobliżu drzew, w celu niedopuszczenia
do przesuszenia systemu korzeniowego, należy zasypać w jak najszybszym czasie lub przykryć matami jutowymi. W planowaniu i urządzaniu zagospodarowania terenu w zakresie zieleni należy odtworzyć układy roślinności zgodnej z warunkami siedliskowymi i tworzonej przez gatunki rodzime. Wskazane jest nasadzenie gatunków rodzimych drzew takich jak: buk, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon jawor oraz niewprowadzanie gatunków obcych, a zwłaszcza uznanych za inwazyjne w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych.

Jak wynika z oględzin obszaru planowanej inwestycji, w jej granicach
i w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują siedliska ptasie przedmiotów ochrony sąsiadującego obszaru Natura 2000 Delta Świny. Teren jest silnie przekształcony
i nie jest atrakcyjny jako miejsce lęgów, miejsce odpoczynku czy żerowisko
dla ptactwa wodnego czy drapieżnego. Inwestycja nie koliduje z przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Delta Świny. Najbliżej stwierdzone siedliska ptasie stanowiące miejsca odpoczynku dla nurogęsi oraz kormorana czarnego, czyli gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Delta Świny, znajdują się poza obszarem planowanej inwestycji. W tymczasowych celach ochrony dla obszaru Natura 2000 Delta Świny ustalono, iż dla nurogęsi należy utrzymać siedlisko w niepogorszonym stanie oraz miejsca wypoczynku w okresie migracji
na powierzchni minimum 750 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.
Dla kormorana wskazano utrzymanie jego stabilnego stanu siedlisk i miejsc wypoczynku w okresie migracji na powierzchni minimum 650 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie
nie wpłynie negatywnie na uszczuplenie i stan siedlisk tych gatunków.

Teren planowanego przedsięwzięcia sąsiaduje z Wolińskim Parkiem Narodowym, którego granica znajduje się po wschodniej stronie inwestycji. Park narodowy od inwestycji dzieli droga - ulica Turkusowa, która prowadzi
do miejscowości Lubin i Wapnica. Zanieczyszczenia i emisje do powietrza powstające na etapie budowy i eksploatacji inwestycji zamkną się w granicach działki i nie przekroczą dopuszczalnych norm. W związku z powyższym nie będą powstawały ponadnormatywne oddziaływania wpływające negatywnie na cele Parku i jego przyrodę.

Na terenie inwestycyjnym stwierdzono występowanie inwazyjnych gatunków roślin tj. derenia rozłogowego oraz świdośliwki, które mogą zagrażać florze
i siedliskom występującym w parku, w związku z czym inwestor usunie problematyczne gatunki w ramach podjęcia działań chroniących środowisko. Biorąc pod uwagę fakt, iż teren inwestycyjny jest obszarem poprzemysłowym należy uznać, że realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie stanowić bariery migracyjnej dla zwierząt oraz nie wpłynie na zmianę istniejącego krajobrazu. Wyspa Wolin położona jest w obszarze ważnego szlaku migracyjnego ptaków – południowo-bałtyckiego. Jest też ona w znacznej większości częścią korytarza ekologicznego „Lasy Wolińskie K-PN-32B”. Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się jednak w odległości ok. 600 m od granicy ww. korytarza ekologicznego
i zważywszy na jego położenie, planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie
(w szczególności istotnie) na walory obszarów ważnych dla zachowania sieci wielkoprzestrzennych powiązań ekologicznych. W przypadku realizacji kilku przedsięwzięć jednocześnie, zachodzi możliwość kumulacji oddziaływań w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji inwestycji. Niemniej jednak będą to oddziaływania krótkotrwałe, ograniczone do terenu inwestycyjnego, które ustąpią po ukończeniu prac. Charakter przedmiotowego przedsięwzięcia wyklucza również możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1967).

Teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): -TWIWB8 - Zalew Szczeciński. Przedmiotowa JCWP
to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, dla której stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Słaby potencjał ekologiczny determinują wskaźniki takie jak: makrozoobentos, chlorofil a, przezroczystość, azot ogólny, fosfor ogólny, OWO, zaś poniżej dobrego stan chemiczny determinują wskaźniki takie jak: eter pentabromodifenylowy (PBDE), oktylofenol, kation tributylocyny. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym
dla ww. JCWP jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny
i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Termin na osiągnięcie wskazanego celu środowiskowego przedłużono do roku 2027, z uwagi
na to, iż kilkudziesięcioletnie oddziaływanie antropogeniczne doprowadziło
do zakumulowania w osadach JCW przejściowych i przybrzeżnych związków biogennych i substancji zanieczyszczających. Zanieczyszczenia te są uwalniane
z osadów, a dostawy z lądu także są kontynuowane. Okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry potencjał ekologiczny.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) kod: PLGW60005. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji i realizacji nie wpłynie
na potencjał ekologiczny JCWP w rozbiciu na poszczególne jego elementy
oraz na ich stan chemiczny, jak również nie wpłynie na stan chemiczny i ilościowy JCWPd. Przedmiotowa inwestycja zarówno w fazie budowy, eksploatacji nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania.

Planowana inwestycja położona jest:

-	poza strefami ochronnymi ujęć wód;

-	poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych;

-	poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;

-	w granicach prawnych form ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) – Wolin i Uznam PLH320019.