Załącznik nr 1 do SIWZ –  Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane przez Zamawiającego warunki dla zamiatarki uliczno – chodnikowej

- Rok produkcji – nowa, może być egzemplarz pokazowy z rocznikiem max. 2006,  ilość przepracowanych motogodzin do 1800.

- Prędkość transportowa minimum - 25 km/h;  Prędkość robocza - min. 5 km/h.

- Masa własna zamiatarki – do 3000kg.

- Szerokość zamiatarki nie większa niż 1,4m.

- Rozstaw pomiędzy osiami maksymalnie 1,5m.

- Ładowność – do 1800kg.

- Zamiatarka bez połączeń przegubowych pomiędzy kabiną, a zbiornikiem.

- Pojemność zbiornika na wodę do 450l.

- Pojemność zbiornika paliwa do 100l.

- Wydajność zamiatania od 3000 do 25000m2/h.

- Zespół zamiatający umieszczony z przodu z dwoma  szczotkami tarczowymi.

- Szerokość zamiatania od 1200 do 3000mm.

- Spryskiwacze w ssawie i szczotkach.

- Wyładunek kontenera do wys. 1,7m.

- Kabina, ergonomiczna, wyciszona, wskaźnik poziomu paliwa, obroty silnika, temperatury oleju hydrulicznego, temperatury cieczy chłodzącej, ilość wody               w zbiorniku, licznik godzin pracy, ciśnienie oleju silnika, lusterka umożliwiające podgląd ulicy i układu zamiatania, regulowany fotel operatora, klimatyzacja, ogrzewanie, wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej, oświetlenie wewnętrzne, gaśnica, apteczka, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny.

- Sterowanie z kabiny, niezależne każdej ze szczotek joystickami, podnoszenie/opuszczanie szczotek, ssawy, płynna regulacja docisku każdej ze szczotek, płynna regulacja wysokości klapy ssawy, prędkości obrotowej szczotek, regulacja obrotów silnika napędowego w trybie zamiatania.

- Hamulce na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy, oświetlenie niezbędne          do poruszania się po drodze, dźwiękowy sygnał ostrzegawczy przy cofaniu, wyłącznik bezpieczeństwa przy silniku, na panelu zdalnego sterowania,                    w kabinie, światło ostrzegawcze obrotowe, kolor pomarańczowy, ręczna pompa hydrauliczna umożliwiająca w razie awarii podniesienie/opróżnienie kontenera, podniesienie szczotek.

- Napęd hydrostatyczny, silnik - spalinowy wysokoprężny EURO 4, o pojemności do 3000cm3 , chłodzony cieczą w obiegu zamkniętym, zużycie paliwa do 6,5l/mtg. 
Zbiornik na zmiotki o pojemności minimum 1m3 wykonany ze stali nierdzewnej.

- Wykonawca musi posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny                     i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 500km od siedziby zamawiającego (podać adres i telefon) dysponujący pełnym serwisem części zamiennych, Wymagania odnośnie gwarancji: minimum 12 miesięcy bez limitu roboczogodzin.

- Dostawca przeszkoli dwóch operatorów do obsługi zamiatarki na swój koszt.

Elementy dodatkowe ( nieobowiązkowe):

- Szyba w podłodze, 2. Zastosowanie centralnego smarowania wszystkich punktów bez udziału operatora – samoczynnie, 3. Myjka ciśnieniowa.

Warunki gwarancji

- Wykonawca udzieli gwarancji na oferowana zamiatarkę uliczno- chodnikową co najmniej na 12  miesięcy bez limitu motogodzin.

- Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu serwisu gwarancyjnego i po gwarancyjnego, przy czym najbliższa stacja serwisu znajduje się w odległości nie większej niż 500km.

- Serwis gwarancyjny będzie się odbywał na następujących warunkach:

  - podjęcie naprawy zamiatarki uliczno- chodnikowej nastąpi w terminie maksymalnie 24 h od zgłoszenia awarii w miejscu postoju, a zakończenie napraw maksymalnie w terminie  7 dni od daty rozpoczęcia.

  - w przypadku naprawy awarii w okresie dłuższym niż 7 dni, objętym gwarancją dostawca gwarantuje dostawę  zamiatarki uliczno – chodnikowej  zastępczej sprawnej technicznie.

- Wykonawca przedmiotu zamówienia  ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach:

  - za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia awarii w okresie gwarancji ponad 24 h od zgłoszenia awarii, za każdą następną dobę 300zł

  - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamiatarki uliczno-chodnikowej zastępczej sprawnej technicznie, w przypadku przedłużającej się naprawy zamiatarki ponad 7 dni – 500zł za każdy dzień

  - za dostarczenie przedmiotu umowy z wadą nie mającą wpływu na jakość, wydajność i bezpieczeństwo pracy – 15% wartości zamiatarki uliczno- chodnikowej,

  - za odstąpienie przez wykonawcę od umowy zamawiający uprawniony jest do żądania – 50% wartości zamiatarki uliczno- chodnikowej,

- Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia wynikłe w okresie gwarancyjnym z winy zakładu produkcyjnego to jest: wskutek wad materiału, złej obróbki lub montażu.

- Gwarancja nie obejmuje  elementów eksploatacyjnych zamiatarki jak: filtry paliwa, powietrza, przewody hydrauliczne itp.

- Gwarancji nie podlegają usterki wynikłe ze zużycia jej lub jej podzespołów będące następstwem normalnej eksploatacji zamiatarki.