ZP 341/N-  2 /2009

Międzyzdroje , 2009-03-30

Rozdzielnik :

- strona internetowa

- Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej ulicy Plac Neptuna w Międzyzdrojach na odcinku długości 76,53 mb działka nr 230/22, obręb 21 , nr sprawy: ZP 341/N-  2 /2009

na podstawie art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058.

wyjaśniam:

Pyt. 1 . W pozycji nr 6 i 7 przedmiaru przyjęto łącznie wykonanie koryta na gł. 15 cm, natomiast projekt wykonawczy zawiera zapis o wykonaniu koryta na głębokość do 30 cm. Jest  to znaczna rozbieżność w określeniu głębokości koryta. Proszę o podanie prawidłowej głębokości koryta.

Ad. 1. Prawidłowa głębokość wykonania koryta wynosi 15 cm. Ponieważ wcześniejsza pozycja 5 ( usunięcie warstwy 15 cm humusu ) wraz z zasadniczą głębokością koryta stanowi docelową niweletę robót zmieniająca głębokość na 30cm.

Pyt. 2. W przedmiarze nie ujęto wywozu materiału z rozbiórki, który ma być wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora. Proszę o podanie na jaką odległość zostanie dokonany wywóz.

Ad. 2 . Wywóz materiałów rozbiórkowych, humusu i ziemi na odległość do 1 km .

Pyt. 3 W przedmiarze nie ujęto wykonania oznakowania pionowego i poziomego , o

którym mówi projekt wykonawczy. Czy to oznakowanie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 3. Oznakowanie wykonane zostanie przez inwestora w ramach środków bieżącego utrzymania dróg.

Pyt. 4. projekt wykonawczy zawiera zapis o zieleni, czy zieleń przewidziana do posadzenia jest przedmiotem przetargu? Brak zapisu w przedmiarze robót.

Ad.4. nasadzenia zieleni wykonane zostaną przez inwestora w ramach realizowanego zadania „ Międzyzdroje w kwiatach”.

Pyt. 5. W poz. 13 przedmiaru ujęto ustawienie obrzeża na podsypce piaskowej, natomiast zgodnie z projektem obrzeże należy ustawić na ławie betonowej zwykłej. Proszę o podanie prawidłowego posadowienia obrzeża i o podanie ilości ławy betonowej.

Ad. 5. Posadowienie obrzeży na podsypce cement. – pisakowej.

Pyt. 6. Proszę o podanie która pozycja przedmiaru zawiera wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z płyt betonowych wibroprasowanych z posypką i gładkich o wym. 40x40x5 z częściową wymianą i uzupełnieniem spękanych i uszkodzonych.

ad. 6. Pozycja 3 przedmiaru robót.

Pyt. 7. W projekcie wskazano, że kostka betonowa przewidziana do wbudowania pochodzi od konkretnego producenta, co jest niezgodne z zapisami ustawy Pzp. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału pochodzącego od innego producenta.

Ad.7. Ze względu na konieczność wykonania remontów cząstkowych istniejących nawierzchni wskazano producenta w celu jednoznacznego określenia wyglądu kostki, dopuszczalne jest zastosowanie materiału od innego producenta lecz o takim wzorze – wyglądzie jak u wskazanego producenta.