ZP 341/N- 25 /2008

Międzyzdroje , 2008-11-19

WYJAŚNIENIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach , nr sprawy: ZP 341/N-25 /2008   wyjaśniam:

Pytanie Nr 1

Przedmiar robót dotyczący zadania :”Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach” Prac rekultywacyjnych Etap II obejmuje w Pozycji :

Lp. 46, Podstawa: KNZ 1 0101-01 tj. glina – transport z odległości 40 km wraz zakupem w ilości 20 400, 00 m3, czy istnieje możliwość zastosowania zamiennie materiału geosyntetycznego w postaci maty bentonitowej wraz z obsybką wg. Wytycznych producenta materiału , który to materiał posiada lepsze parametry przepuszczalności aniżeli materiał .

który jest przewidziany do użycia i przedstawiony w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Istnieje możliwość zamiennego zastosowania jako warstwy uszczelniającej składowiska materiału geosyntetycznego w postaci maty bentonitowej. W przypadku zastosowania maty bentonitowej, matę po ułożeniu należy przykryć gruntem lub kruszywem o grubości warstwy minimum 30 cm.  Materiał   przykrywający powinien być pozbawiony ostrych kamieni o wielkości większej niż 5 cm.