Załącznik  nr 1 do SIWZ

# Program funkcjonalno-użytkowy

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch domków rekreacyjnych całorocznych z poddaszem użytkowym o powierzchni 
zabudowy 24,75 m2 i 20,00m2 na terenie Domu Dziecka w Lubinie gmina Międzyzdroje

KOD zamówienia wg CPV

20160000-5, 74232000-4

wrzesień 2008 r.

Spis treści

Program funkcjonalno-użytkowy	1

l. Część opisowa	3

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	3

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe	3

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	4

1.2.1 Wymagania ogólne	4

1.2.2 Wymagania szczegółowe	5

2. Część informacyjna:	8

# l. Część opisowa

## 1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch domków  rekreacyjnych  całorocznych  z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 24,75 m2              i 20,00 m2 na terenie Domu Dziecka w Lubinie, gm. Międzyzdroje, powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie tj. sporządzenie projektu budowlanego z instalacjami wewnętrznym ( wodno - kanalizacyjne, elektryczne ) i przekazanie go Zamawiającemu                  w terminie do 30  listopada 2008  od  daty podpisania umowy oraz wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu.

### 1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Domki rekreacyjne całoroczne mają powstać na działce nr 67 w Lubinie gm. Międzyzdroje. Powierzchnia działki wynosi 30 050m2. Powierzchnia zabudowy jednego domku łącznie                 z tarasem powinna wynosić 34,75 m2, drugiego domku 30,00 m2 W domku należy wydzielić: pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, łazienkę oraz taras.

### 1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający wystąpił o zgodę dysponentów mediów i warunki podłączenia obiektów do sieci kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej. Zamawiający zgłosił rozpoczęcie prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

### 1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Budynek ma zapewnić pobyt wychowanków w warunkach o podstawowym standardzie.

Dla spełnienia tych funkcji budynek ma być wyposażony w instalację elektryczną, instalację wody zimnej, instalację wody ciepłej ( zaopatrzenie w wodę ciepłą z termy elektrycznej                  o pojemności 80 dm3 ), instalację kanalizacyjną oraz w urządzenia sanitarne ( kabina natryskowa, w.c. kompakt, umywalka i zlew ).

## 1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### 1.2.1 Wymagania ogólne

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji rysunków budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno - użytkowego. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby uprawnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu pełniącego funkcję inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania otrzyma                 w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a wykonanie i montaż nastąpi w terminie do 15 listopada 2008 roku.  Zamawiający dokona odbioru  końcowego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację projektową z inwentaryzacją geodezyjną. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym.   W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego realizacją budowy. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesu osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu na placu budowy, zabezpieczenia mienia na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, rusztowania, dźwigi budowlane, itp. Roboty tymczasowe nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu. Również koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy należą w całości                 do Wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych   i posiadają wymagane parametry. Nawiązując do warunków umowy o ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy, Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących przedmiaru                 i obmiaru robót oraz nie nakłada obowiązku ich wykonywania.

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego              do zarządzania realizacją umowy lub jego pełnomocników-inspektorów nadzoru inwestorskiego Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, kwota zostanie zapłacona po przeprowadzonym odbiorze końcowym całości wykonanych robót budowlanych.

### 1.2.2 Wymagania szczegółowe

1.2.2 Wymagania szczegółowe

#### Ściana zewnętrzna –konstrukcja szkieletowa całoroczna

- Konstrukcja ścian 16x6 cm -świerk

- Wysokość ścian parteru 2,20m

- Folia  wiatroizolacyjna  ścian parteru

- Kontrłaty

- Elewacja  zewnętrzna 19mm/121mm -Świerk skandynawski

- Wełna mineralna 15 cm

- Folia paraizolacyjna

- Wykończenie ścian wewnątrz – boazeria 10mm

Ściana wewnętrzna szkieletowa

- Boazeria 10mm –świerk skandynawski/łazienka  płyta gipsowa zielona - wodoodporna 12mm`

- Konstrukcja  6/10  cm

- Wełna mineralna 100mm

Podłoga drewniana w domu (z wyjątkiem łazienki)

- Podłoga skrzynkowa konstrukcji drewnianej 16/6cm

- Płyta OSB III 22mm

- Folia paroizolacyjna

- Ocieplenie -wełna mineralna 150mm

- Folia wiatroizolacyjna

- Terakota (gatunek I) w łazience. Wielkość płytek, kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu.

Taras

- Deska tarasowa  -sosna  25/140 mm

- Balustrady z desek sosna /świerk

- Zadaszenie tarasu – ondulina, konstrukcja 6/12 cm, podbitka -boazeria 12 x 121mm

Strop parteru

- Belka stropu 8/16

- Płyta OSB III –22mm

Dach

- Pokrycie dachu - ondulina – kolor do wyboru

- Orynnowanie PCV- kolor do wyboru

- Kontrłaty 20 x 40 mm i łaty 30/50 mm

- Folia wiatroizolacyjna – dachowa

- Konstrukcja –krokwie 6/16

- Ocieplenie –wełna mineralna 150mm

- Folia paroprzepuszczalna

- Podbitka wewnętrzna – świerk skandynawski 10 mm,

- Podbitka zewnętrzna 19 x 121 mm

Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna

- Okna PVC – profil pięciokomorowy biały U/R , współczynnik U-1,0 Wm2K. uchylno - rozwierne

- Drzwi wejściowe –zewnętrzne „Porta”

- Wewnętrzne –drewniane płycinowe.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji domu impregnowane zanurzeniowo u Wykonawcy preparatem Firestop lub porównywalnym zabezpieczającym drewno przed grzybami                        i owadami.

Lazur i lazurowanie domu z zewnątrz preparatem Śnieżka - Drewkorn Forte impregnat ochronno dekoracyjny Hartz Lain lub porównywalnym ( 2 x lakier podkładowy Decor NF lub porównywalnym + 2 x lazur nawierzchniowy Decor Special lub porównywalnym) wykonane podczas montażu, zabezpieczające przed opadami. Kolor lazuru do uzgodnienia.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

  - Instalacja wodna wykonana z rur termozgrzewalnych PCV

  - Zaopatrzenie w ciepłą wodę z termy elektrycznej o pojemności 80 l

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PCV z wyposażeniem:

  - Plastikowa kabina natryskowa z blaszanym brodzikiem, kabina z zestawem prysznicowym

  - W.C. kompakt

  - Umywalka porcelanowa z szafką i baterią stojącą

Instalacja elektryczna wg załączonej dokumentacji

- Wykonanie kompletnego okablowania instalacji elektrycznej obwodów gniazd wtyczkowych podwójnych z bolcem w liczbie 8 plus 3 hermetyczne.

- Wykonanie kompletnego okablowania instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych w liczbie 5 opraw wewnętrznych plus 1 oprawa zewnętrzna.

- Montaż i uzbrojenie tablicy bezpiecznikowej z wyszczególnieniem: wyłącznik różnicoprądowy, kontrola fazy, zabezpieczenia obwodów gniazd w liczbie 3, zabezpieczenia obwodów oświetleniowych w liczbie 2.

Montaż domu

- Dom zamontowany na gotowym, izolowanym papą fundamencie (przygotowanym przez Zamawiającego).

- Montaż wszystkich elementów drewnianych dostarczonych przez Wykonawcę

- Montaż stolarki dostarczonej przez Wykonawcę.

- Wykonanie ocieplenia domu z montażem boazerii  przykręceniem płyt gipsowych, ich szpachlowaniem i malowaniem farbami emulsyjnymi akrylowymi (kolor do uzgodnienia).

- Krycie dachu onduliną blachodachówką ( kolor brąz ) wykonanie obróbek blacharskich oraz orynnowanie ( rynny PCV ).

- Lazurowanie domu z zewnątrz ( 2 x podkład i 2 x lazur nawierzchniowy ). Kolor lazuru do uzgodnienia.

Transport kompletu elementów domków na miejsce montażu ( Lubin )

# 2. Część informacyjna:

Zamawiający oświadcza, że działka, na której zostaną wybudowane dwa domki rekreacyjne całoroczne stanowi własność Domu Dziecka w Lubinie.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw i rozporządzeń. Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.