Międzyzdroje, 2008-08-04

ZP 341/N-15/2008

Otrzymują uczestnicy postępowania

Według rozdzielnika

WYJAŚNIENIA

DOT. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rozbudowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach

PYTANIA:

- Czy harmonogram rzeczowo-finansowy należy dołączyć do oferty, czy będzie on wymagany przez Zamawiającego przez podpisaniem umowy?

- Dotyczy kosztorysu robót budowlanych: jaką posadzkę sportową należy wycenić, jeżeli w przedmiarze robót (poz. 76) ujęta została posadzka z „deszczułek posadzkowych dębowych kl. I gr. 22 mm na klej, natomiast Projekt Techniczny Architektura, rys. nr A-04 podaje warstwy posadzki sportowej, tj.: a) w-wa izolacyjna z folii gr. 0,2 mm, b) w-wa elastyczna gr. 15 mm, c) sklejka gr. 9 mm, d) panel drewniany gr. 17 mm (np. ELASTOMER). Panel ELASTOMER nie jest już od kilku lat produkowany. Dlatego proponujemy wierzchnią warstwę posadzki z panela dębowego gr. 14 mm. Budowa paneli: w-wa użytkowa  z drewna dębowego – 3,6 mm; - w-wa środkowa z drewna sosnowego o gr. 6,4 mm; - w-wa dolna ze sklejki o gr. 4,0 mm. Proponowane rozwiązanie spełnia normę DIN 180032:2 oraz posiada certyfikat FIBA.

- Z uwagi ba brak na rynku krajowym wyrobów hutniczych – profilu 140 x 140 x 7,1 i 100 x 100 x 6,3 gat. S235JR proponujemy rozważyć możliwość ich zastąpienia poprzez profil 140 x 140 x 6 ale gat. S355 JR i profil 100 x 100 x 6 gat. S235JR

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy dołączyć do oferty przetargowej.

Ad.2. Układ posadzki : konstrukcja z krzyżujących się legarów z drewna iglastego klasy III (KG) suszonych i impregnowanych, o wym. 35 x 70 i 55 x 45 mm rozstaw ok. 411-440 mm. Warstwa wierzchnia panel dębowy gr. 22 mm. Systemy np. Junkers lub Tarkett.

Ad.3. Wyrażamy zgodę na zmianę profila 140 x 140 x 7,1 na 140 x 140 6 S355JR oraz 100 x 100 x 6,3 gat. S235 JR na 100 x 100 x 6 gat. S235 JR.