Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl

FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Początek formularza Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Gmina Międzyzdroje Adres pocztowy: ul. Książąt Pomorskich 5 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Międzyzdroje 72-500 Telefon: Fax: 091 3275652 0913275630 Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rozbudowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach II.1.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi przysługuje odwołanie II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. Rozbudowa ma zapewnić lepsze warunki do uprawiania sportu przez młodzież szkolną oraz pełnić rolę hali sportowej miejskiej. Wielkość pola boiska 20 x 40m oraz wysokość 10m w świetle konstrukcji będzie umożliwiała rozgrywanie spotkań na szczeblu krajowym. Wysokość hali jest zdeterminowana sąsiednią zabudową istniejącej szkoły oddalonej od hali o 14,5m i zapewnieniem dostatecznego doświetlenia sąsiedniego budynku. W parterze hali znajduje się hol wejściowy z szatnią i kasą, winda dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia szatni i sanitariatów dla zawodników (uczniów) pomieszczenia techniczne i magazynowe pomieszczenia lekarza i nauczyciela (sędziego). Na piętrze zlokalizowano trybuny dla 240 widzów pomieszczenia sanitarne dla widzów siłownię oraz salkę korekcyjną. Na terenie działki planuje się utwardzenie terenu oraz wykonanie 15 miejsc parkingowych. Wjazdy na parkingi poprzez istniejący wjazd z drogi wewnętrznej oraz projektowany wjazd z ulicy Leśnej. Hala sportowa została zaprojektowana, jako budynek niepodpiwniczony w części jednoprzestrzenny, w części dwukondygnacyjny. Wysokość budynku wynosi 13,95m. Dach konstrukcji dźwigarów stalowych kratowych ze spadkiem dwa stopinie. Wymiary i wysokość hali zaprojektowane zostały w taki sposób by optymalnie wpisać się w stosunkowo niewielką działkę. Wysokość hali dostosowano do sąsiedniej zabudowy, tak by nie wystąpiło przesłanianie budynku szkoły przez nowo wybudowany obiekt. Fasada budynku tynkowaną tynkiem mineralnym w neutralnym kolorze białym złamanym szarym, w części wyższej licowana deskami na podkonstrukcji, przeszklenia partii holu oraz boiska. Równolegle do ulicy Leśnej w odległości od 4,00 m do 7,50 m od granicy działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej D150 mm. Drugi odcinek kanalizacji sanitarnej D150 mm przebiega od strony północno-zachodniej. Woda opadowa z placów przyległych do północnej ściany budynku spływa poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. W rejonie budynków szkoły znajdują się podziemne przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz gazociąg biegnący w linii istniejącego wjazdu i dalej w pasie drogi dojazdowej i ulicy Leśnej. W pasie ulicy Leśnej na wysokości budynku stacji transformatorowej usytuowanego po drugiej stronie ulicy przebiega kabel energetyczny WN. Północno-zachodnią część działki i teren przed frontem budynku szkoły porastają liczne drzewa liściaste i częściowo iglaste. Przedmiotem zamówienia jest również wyburzenie istniejącego budynku garażowego. Do zasilania budynku nowego planuje się wykorzystanie wszystkich istniejących przyłączy znajdujących się w obrębie budowy i tak : ogrzewanie realizowane będzie z istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku szkoły, zasilanie w wodę odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodnego, ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w obszarze budowy poprzez włączenie do istniejącej studzienki ściekowej, zasilanie budynku w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektrycznego, odprowadzenie wód opadowych - na teren działki. Obsługa osób niepełnosprawnych będzie realizowana w następujący sposób :na parterze istniejącej części budynku wykonana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych od strony frontu budynku, w holu głównym przy głównej klatce schodowej wykonany będzie dźwig osobowy przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji wykonane będą WC dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja, instalacje i przyłącza : konstrukcja dachu nad areną hali - wiązary kratowe jednospadowe oparte przegubowo na słupach żelbetowych, konstrukcja dachu nad zapleczem - żelbetowa w systemie Filigran. Dach jednospadowy Konstrukcja dachu nad holem - żelbetowa w systemie stropów Filigran opartych na podciągach stalowych, ściany fundamentowe żelbetowe gr. 24 cm, zbrojone siatką zewnętrzną i wewnętrzną, ocieplane od zewnątrz styropianem samogasnącym gr.10cm, ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków silikatowych klasy 150, na zaprawie cementowo-wapiennej, zewnętrzne ocieplone od zewnątrz styropianem gr.12cm, ściany działowe murowane z bloczków silikatowych klasy 150, gr.12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, wentylacja mechaniczna wywiewno - nawiewna z centralami podwieszanymi i wentylatorami wywiewnymi dachowymi, a w pomieszczeniach wywiew realizowany będzie tranzytowo z pomieszczeń kompleksu szatniowego za pomocą kratek w drzwiach oraz tranzytowo za pomocą linii wywiewnej, instalacja wody zimnej zasilana będzie z przebudowanego przyłącza wodociągowego ( Włączenie wykonane będzie w istniejącym budynku szkoły. Dla podłączenia wody do budynku hali zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe z rur z rur PE 100.SDR17 PN10 łączonych za pomocą zgrzewania o długości 92,5m. Włączenie przyłącza do istniejącej sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonać do istniejącego wodociągu D 406,4 mm wykonanego ze stali, usytuowanego w ulicy Leśnej ), instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego, przyłącza sanitarne będą włączone do istniejącego kolektora odprowadzającego ścieki z istniejącego budynku szkoły, ścieki deszczowe nie będą trafiać do sieci, a zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi dotyczącymi odprowadzenia wód deszczowych z terenu inwestycji w związku z brakiem w pobliżu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się wykorzystać wody do nawodnienia znajdujących się na terenie inwestycji terenów zielonych, zasilanie w energię elektryczną przez nowe przyłącze kablowe od stacji transformatorowej do złącza kablowo-pomiarowego ( Istniejące przyłącze ZK-3 kablowe zlokalizowane przy istniejącym budynku szkoły zostanie wymienione na nowe ZK-3B. Z nowego złącza kablowego zostanie zasilona hala gimnastyczna z zapleczem oraz istniejący budynek szkoły ), hala sportowa zostanie oświetlona oprawami specjalistycznymi dla obiektów sportowych typu PG, wyposażonymi w źródła światła metalohalogenkowe ( Oświetlenie sali będzie zasilane w układzie 3-fazowym. Oświetlenie podstawowe wykonane będzie przy zastosowaniu w większości pomieszczeń opraw fluorescencyjnych, w ciągu komunikacyjnym zostanie zastosowana linia świetlna. W pomieszczeniach prysznicy i toaletach zastosowane będą oprawy posiadające stopień ochrony IP44, tzn. oprawy bryzgoszczelne ), dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi wykonana będzie instalacja piorunochronna, instalacja nagłośnienia hali wykonana zgodnie z projektem, W budynku wykonać ścianę oporową płytowo-żebrową od strony północnej ze względu na występowanie skarpy o wysokości ok.7,50m. Po wybudowaniu hali sportowej nawierzchnie wjazdów, dojazdów oraz pieszo-jezdni utwardzone zostaną betonową kostką brukową typu POLBRUK h=8 cm stosowaną do nawierzchni kołowych układaną na piasku i podbudowie z chudego betonu, a na stanowiskach postojowych parkingu nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych. Ponadto po zakończeniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu wokół zrealizowanego budynku należy wykonać wysiania zieleni trawiastej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz nasadzenie nowych drzew, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wycinkę 83 drzew, w miejsce których będą nowe nasadzenia. II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Glówny przedmiot 45.21.22.00-8 Dodatkowe przedmioty 45.21.22.25-9 45.22.32.10-1 45.24.24.51-8 45.25.56.00-5 45.26.00.00-7 45.26.22.10-6 45.26.24.10-8 45.26.25.00-6 45.31.00.00-3 45.31.23.11-0 45.33.00.00-9 45.33.12.10-1 45.42.10.00-4 45.45.00.00-6 45.22.33.00-9 45.23.60.00-0 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Tak, ilość częsci: 1 Nie II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Tak Nie II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Data zakończenia 30/07/2009 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium 100.000 zł wnoszone przez zaproszonych wykonawców przed upływem terminu składania ofert. III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807, 2) posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie : 1.wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( IV.2003 - IV.2008 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 złotych każda, 2.dysponują osobami, które mogą być wyznaczeni na stanowiska: a) Kierownika Budowy - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) Kierowników robót : kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń cieplnych; kierownik robot elektrycznych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych; kierownik robót telekomunikacyjnych. Uprawnienia kadry kierowniczej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, c) Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego., 3.dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj. maszyny do prac ziemnych, szalunki do fundamentów, dźwig samojezdny o udźwigu min. 5t, zagęszczarki gruntu, betoniarki, rusztowania składane, środki transportu ciężarowego, środki transportu dostawczego 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót i w tym względzie : 1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1.000.000 zł, 2. osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 10 mln zł. rocznie, 3.posiadają ubezpieczoną OC z tytułu działalności gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł, 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że :każdy z osobna :nie podlegają wykluczeniu z postępowania, posiadają uprawnienia do działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, wspólnie muszą wykazać, że :posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( osoby z uprawnieniami budowlanymi ), dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 10 mln zł. rocznie. Przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że : 1.posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców. B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia 1.Osoby przewidziane do kierowania budową posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy. 2.Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ). 4.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 5.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 7.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia. 8. Osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 10 mln zł. rocznie. 9. Posiadają ubezpieczoną OC na warunkach jw.. Ocena spełniania warunku : spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania. 1.dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia 2.dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania, w tym specjaliści ogólnobudowlani, monterzy instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, monterzy instalacji CO, wentylacji, izolerzy, monterzy instalacji telekomunikacyjnej.. Ocena spełniania warunku : spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Warunek Nr 3. . Znaczenie warunku - 80 % Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocenie będą podlegać ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez co Zamawiający rozumie obiekty hali sportowej) o wartości nie mniejszej niż 6 mln zł każda. Sposób oceny spełniania warunku : Warunek będzie oceniany w skali 0 - 100 pkt. Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na zasadzie proporcji matematycznej. Oceną za powyższy warunek będzie uzyskana ilość pkt., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,80. Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw. Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - 20 % Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej. Sposób oceny spełniania warunku : Warunek będzie oceniany następująco : a)wielkość przychodów za rok obrotowy 2006r wg proporcji - w skali 0 - 20 pkt, b)wielkość przychodów za rok obrotowy 2007r wg proporcji - w skali 0 - 40 pkt, c)wskaźnik rentowności = zysk netto/przychody netto za rok obrotowy 2007r wg proporcji - w skali 0 - 40 pkt. Ocena spełniania warunku dokonywana będzie za poszczególne elementy oceny a, b, c na zasadzie proporcji matematycznej. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt. uzyskana za ( a + b + c ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,20 Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ocena będzie dokonywana wg zasad jw. a elementy oceny : a, b, c będą obliczane ze zsumowanych od partnerów wielkości podlegających ocenie. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ). 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ). . 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu. 3.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego. 5.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. 6. Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 7.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000 zł .8.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 9.Rachunek zysków, strat i zobowiązań za lata obrotowe 2006 i 2007 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania - za lata obrotowe 2006r i 2007r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 10.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku : 1.pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej : składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: Liczba wykonawców 5 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert Najniższa cena IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Tak Nie Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona: IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia : nie dotyczy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Data: 30/04/2008 Godzina: 10:00 Miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamieszczono w BZP Nr 76482 – 2008 w dniu 14.04.2008rDół formularza