SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

OBIEKT :       Ocieplenie  budynku mieszkalnego wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remontu schodów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu.

ADRES	:  72-500 Międzyzdroje

ul.Ludowa nr 2.

BIURO PROJEKTOWE	: „N-BUD” Krzysztof Nowak

78-400 Szczecinek,

ul.   Wodociągowa 5e/7.

OPRACOWANIE	:mgr inż. Krzysztof  Nowak

DATA OPRACOWANIA:	 wrzesień 2007 r.

SPIS TREŚCI

- WYMAGANIA OGÓLNE

- ROBOTY BUDOWLANE /CPV 45450000-06/

I.	WYMAGANIA OGÓLNE

Spis zawartości

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2.	Zakres stosowania ST

1.3.	Ogólny opis planowanych robót objętych ST

2.	Materiały

3.        Sprzęt

4.        Transport

5.	Wykonanie robót

6.        Kontrola jakości robót

1.	Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania 
i przyjęcia robót, które zostaną wykonane w ramach: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remontu schodów zewnętrznych i zagospodarowania terenu w Międzyzdrojach przy ul. Ludowej nr 2..

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych; powinny być stosowane w zgodności z  Projektem Budowlanym, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią Dokumentów Kontraktowych.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac przy remoncie.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

1) Roboty rusztowaniowe, zabezpieczające

2 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

3 Roboty dekarskie i pokrywcze,

4) Stolarka  drzwiowa,

5) Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie,

6) Roboty posadzkarskie.

7) Remont ogrodzenia od ul. Ludowej.

Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
i poleceniami Inspektora.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zawiera:

1.	Opis techniczny

2.	Rysunki

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, to Wykonawca na polecenie Inspektora sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie działki. Rozliczenie za zużyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru końcowego robót. Na wykonawcy ciąży obowiązek opomiarowania zużycia i zdobycia odpowiednich uzgodnień z Wodociągów i Energetyki.

2.	MATERIAŁY

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzględniającymi zamienione urządzenie. Wszelkie zamiany winny być konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie; zostaną, przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów..

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, 
dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

II.	ROBOTY BUDOWLANE /CPV 45450000-6/

1.	Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót budowlanych związanych z wykonaniem: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remontu schodów zewnętrznych i zagospodarowania terenu w Międzyzdrojach przy ul. Ludowej nr 2.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie „Ocieplenia-elewacji budynku, wymiana obróbek blacharskich z uzupełnieniem pokrycia dachu, wymiana drzwi wejściowych i wymiana okładziny schodów zewnętrznych do sali konferencyjnej” w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul.Książąt Pomorskich nr 5..

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO :

ELEWACJA BUDYNKU

-    Wykonanie rusztowania:  658,72 m2

- Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią polietylenowej : 102,39 m2

- Sprawdzenie i odbicie luźnego, odparzonego tynku na ścianach – 75,58 m2

- Przygotowanie powierzchni ścian – oczyszczenie mechaniczne i zmycie: 503,84 m2

- uzupełnienie ubytków tynku cem. wap. na ścianach – 20,24 m2,

- Zagruntowanie powierzchni tynku zewnętrznego: 524,59 m2

- Skucie gzymsu podokiennego – 23,24 m2,

- Przyklejenie płyt styropianowych FS15, grub. 5 cm i przymocowanie mechaniczne za pomocą dybli : 551,13 m2

- Ochrona cokołu – listwami cokołowymi – 68,46 m

- Ochrona kątownikiem metalowym, krawędzi otworów drzwiowych i okiennych – 236,44 m .

- Przyklejenie warstwy  siatki na ścianach uprzednio ocieplonych styropianem, grub. 5 cm: 551,13 m2

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego lub innego : 551,13 m2

- Dwukrotne malowanie powierzchni tynków farbami emulsyjnymi – zewnętrznymi  silikatowymi np. Tikurilla, Caparol, STO lub innymi o właściwościach w.w. farb : 551,13 m2

-    wykonanie podbitki wokół budynku – 44,79 m2

-   dwukrotne malowanie podbitki – 89,57 m2

-   wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej na elementach

sztukatorskich- gzyms oddzielający kondygnację – 13, 24 m2,

-    uszczelnienie połączenia obróbka /ściana – 48,15 m

-   sprawdzenie istniejącego odwodnienia dachu z ewentualną regulacją rynien

35,70 m

-   wymiana na PCV d=87 mm lub uzupełnienie rur spustowych z P – 58,00 m

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ- WEJŚCIE DO BUDYNKU.

-    Wykucie stolarki drzwiowej – 1 szt.

-    Osadzenie stolarki drzwiowej (kolor palisander lub uzgodnić z Inwestorem)

z dodatkowymi elementami: samozamykacz, hamulec nożny:

D1: 1,26x2,76 m

TARAS-WEJŚCIE GŁÓWNE

-    Odbice tynku od spodu – 18,40 m2

-    Uzupełnienie tynku kat. III – 18,40 m2

-    Ułożenie wyprawy cienkowarstwowej na podłożu tynku – 18,40 m2

-    Malowanie farbami silikatowymi wyprawy – 18,40 m2

TARAS, SCHODY ZEWNĘTRZNE – WEJŚCIE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OD ULICY  LUDOWEJ  NR 2.

-   Skucie okładziny z płyty spocznikowej, schodów,odparzony beton: 21,70 m2

-   Uzupełnienie betonem stopni schodowych

-   Zagruntowanie powierzchni 21,70 m2,

-   Wykonanie okładziny schodów za pomocą płytek klinkierowych lub

gresowych ,ryflowanych, antypoślizgowa , na klej plastyczny, kolor  do

uzgodnienia z Inwestorem: 3,30 m2

-    Wykonanie posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą

kombinowaną: 18,40 m2	,

- Cokół z płytek gresowych lub klinkierowych, wysokość cokołu h=8cm

OGRODZENIE  WOKÓŁ BUDYNKU MIESZKALNEGO OD UL. LUDOWEJ

-  Odmłodzenie żywopłotu – 22,91 m2

-  Demontaż istniejącego ogrodzenia 20,14 m2

-  Naprawa cokołu i słupków ogrodzenia, uzupełnienie tynku, naprawa słupków -

36,72 m2

- Dwukrotne malowanie cokołu, słupków z gruntowaniem – 45,83 m2

- Montaż nowego ogrodzenia , rama o profilu kwadratowym 40x40 mm,

wypełnienie profil o przekroju prostokątnym 30x18 mm – 17,48 m2,

- Furtka ,rama profil o przekroju 40 x 40 mm, wypełnienie profil o przekroju

30 x18 mm – 1 kpl.

- Całość piaskowana i malowana proszkowo, kolor do uzgodnienia z

Inwestorem.

OPASKA OD STRONY WJAZDU

-  Montaż obrzeży betonowych o wym. 30 x8 cm, szary -19,45 m

-  Opaska ze żwiru płukanego, frakcja 16-32 mm, grub. 8 cm, szer. 55 cm –

19,45 m.

WAGA: Zakres wg dokumentacji projektowej, przedmiaru robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z „I. Wymagania Ogólne".

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w I. Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni transport na terenie budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów niniejszej ST oraz ustali we własnym zakresie miejsce składowania ziemi i gruzu.

2. Materiały

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2000 r. nr 106/00 póz. 1126 z późniejszymi zmianami. Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora.

Materiały stosowane przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji:

- bale iglaste wymiarowe nasycone grub. 50-100 mm, klasy II

- benzyna do lakierów

- Beton zwykły B-20

- Blacha powlekana o gr.0,55 mm

- blachowkręty

- Cegła budowlana, klinkierowa, pełna 25x12x6,5cm-kl.25

- cement 35 z dodatkami

- denka rynien, d=150mm  blachy tytan-cynk, grub. 0.70 mm

- deski iglaste obrzynane, wymiarowe, grubości 19-25 mm, klasy III

- deski iglaste obrzynane, wymiarowe, grubości 28-45 mm, klasy III

- drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm

- drut stalowy okrągły

- drut stalowy okrągły 3 mm

- drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm

- dyble stalowe

- elementy prefabrykowane zPCV, rury spustowe d=87 mm

- farba olejna do gruntowania, ogólnego stosowania

- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna, miniowa 60%

- farba olejna nawierzchniowa

- farby emulsyjne zewnętrzne, nawierzchniowe-silikatowe, kolor biały np. Tikurilla, Caparol, Beckers, STO, lub inne

- farba emulsyjna zewnętrzna np. Tikurilla, Caparol, STO, Beckers i inne

- folia PE

- gipsowa zaprawa tynkarska

- gwoździe budowlane

- gwoździe budowlane ocynkowane

- gwoździe śrubowe do drewna

- haki do muru

- kątownik perforowany, równoramienny 25x25 mm

- kolanka okrągłe z PCV, d=87 mm

- kołki do wstrzeliwania

- listwa cokołowa

- łączniki rozporowe

- masa szpachlowa zewnętrzna

- narożniki zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej, d=150 mm, grub. 0.70 mm

- obejmy do rur spustowych, d=87 mm

- ościeżnice drzwiowe

- papier ścierny a arkuszach

- pianka poliuretanowa

- piasek do zapraw

- płytki podłogowe z kamieni sztucznych do uzgodnienia z Inwestorem, Użytkownikiem, antypoślizgowe,

- płytki na stopnie , gresowe lub klinkierowe, ryflowana, antypoślizgowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

- preparat gruntujący np. Atlas Uni-grunt

- preparat gruntujący dla danego systemu farby np. Tikurilla, Caparol, Beckers, STO lub inne

- rozcienczalik

- skrzydła drzwiowe zewnętrzne z elementami dodatkowymi: samozamykacz, hamulec nożny

- sucha mieszanka tynku mineralnego np. Atlas Cermit

- szpachlówka celulozowa

- środek grzybobójczy, solny- FOBOS 2M, OGNIOCHRON

- środek gruntujący do wykonania izolacji przeciwwilgociowej, folia w płynie firmy Atlas, Mapei, Schomburg, Remers i inne np.ASO-UNIGRUND-K

- środek impregnacyjny do drewna , olejowy np. Xyladekor lub inny

- wapno suchogaszone

- wsporniki dla instalacji odgromowej

- woda

- zaprawa cementowa

- zaprawa klejowa ,elastyczna , mrozoodporna np.:Sporo VF43, Atlas +, Ceresie CM17

- zaprawa spoinująca

- zaprawa klejowa sucha do klejenia styropianu np. Atlas K20,

- zaprawa klejąca do wklejenia siatki

- złącza rynnowe,

- złącze uniwersalne

- materiały pomocnicze

UWAGA! Szczegółowe określenia materiałów zawarto w przedmiarze robót budowlano-wykonawczym.

3. Sprzęt

Sprzęt według specyfiki branżowej robót i wymaganiami ogólnymi według 
I. Wymagania ogólne. Zasadniczym sprzętem niezbędnym do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

- agregat myjący

- rusztowania

- samochód dostawczy

- spawarka elektryczna 300A

- wyciąg

- żuraw okienny

- betoniarki i mieszarki do zapraw

- drobny sprzęt budowlany (szlifierki kątowe, wiertarki, itp.).

4.	Transport

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „I. Wymagania Ogólne".

4.2. Wymagania szczegółowe

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5.	Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w „I. Wymagania Ogólne".

5.2. Zakres wykonania robót

Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową uszczegółowiony 
w Przedmiarze Robót. Ogólny zakres robót objętych niniejszą specyfikację obejmuje:

1) Roboty rusztowaniowe, zabezpieczające

2) Roboty dekarskie i pokrywcze,

3) Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

4) Stolarka  drzwiowa,

5) Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie,

6) Roboty posadzkarskie

7) Remont ogrodzenia od ul. Ludowej.

Prace wykonać zgodnie z Warunkami Ogólnymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, elektrycznych końcowym.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- dokumenty atestacyjne wbudowanych materiałów.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „I. Wymagania Ogólne".

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7. Przepisy związane

- Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe).

- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta.

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budownictwa w Warszawie.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. TOM I-III. Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 1990.

- PN-86/E-05003/01-Ochrona odgromowa obiektów budowlanych oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE.