ZP 341/N-19/2007

Międzyzdroje, 2007-07-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  "Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z wyposażeniem sportowym i ogrodzeniem przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach  przy ulicy Kolejowej 33 , działka nr 179 " , nr sprawy: ZP 341/N-19/2007.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Międzyzdroje  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Międzyzdroje

Książąt Pomorskich 5

72 -500 Międzyzdroje

www.bip.miedzyzdroje.pl

um@miedzyzdroje.pl

fax 091 3275630

od godz. 8.00 do 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

Strona : www.bip.miedzyzdroje.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 17

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z wyposażeniem sportowym i ogrodzeniem w całym obwodzie, wyposażonym w furtę wejściową i bramę wjazdową  przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ulicy Kolejowej 33, działka nr 179"

Powierzchnia boiska - 1500 m2; powierzchnia w granicach ogrodzenia 1530 m2.

PŁYTA BOISKA

Podbudowa tłuczeniowo -klińcowa musi być wykonana z materiałów przepuszczalnych nie zawierających substancji organicznych. Składa się z następujących warstw :

-warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego 9gr.0-5 mm0 grubość warstwy: 5 cm,

- warstwa dolna wykonana z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 5 -31,5 mm, równo uwałowana i zagęszczona: grubość warstwy 15 cm,

- zagęszczona warstwa piasku - podsypka: grubość warstwy : 10 cm.

Wszystkie powyższe warstwy po wykonaniu zagęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia , to należy sprawdzić wg.BN-64/8931-02, stosunek modułu odkształcenia wtórnego E 2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2, dla każdej  warstwy konstrukcyjnej podbudowy .

System odwodnieniowy wykonany z rur perforowanych . Siatka drenarska musi zawierać rury o średnicy Ø 65 mm umieszczone od siebie w odległości 5 m . Rury ułożone równolegle względem siebie i wpięte w kolektor zbiorczy odprowadzający wodę do istniejącej kanalizacji lub studzienek  głębinowych. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą być większe niż 6 mm pod łatą krawędziową o długości 4m.

Trawa syntetyczna boiska .

Parametry techniczne trawy syntetycznej: trawa fibrylowana, polipropylenowa o wysokości włosa 15 mm±   10%; całkowita  długość włókna 35 mm; gęstość 39 900 pęczków /m2± 10%; ciężar całkowity 6 600 dtx ± 10 %; wypełnienie piasek kwarcowy.

Minimalne właściwości wytrzymałościowe : wytrzymałość na rozciąganie ≥ 25N/mm2; wydłużenie względne przy zerwaniu ≥20 %; wytrzymałość na rozdzieranie ≥100 N.

Wypełnianie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 -0,8 mm w ilości 15 -17 kg/m2.

OGRODZENIE

Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej z drutu ocynkowanego 2,2 mm, powlekanej PCV specjalistycznej do tych zastosowań mocowanej na słupach odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne , wytrzymałe mechanicznie na rozcięcie itp. o wysokości 4m.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z WYPOSAŻENIEM BOISKA

W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz dwa boiska do siatki wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Nawierzchnie : płyta boiska - trawa syntetyczna z zasypką i podbudową 50x30 =1500 m2; obrzeże betonowe płyty boiska L=161mb, h=4 m; linie boiska do piłki ręcznej i siatkówki białe szer. 5 cm, linie wklejane; linie boisk do koszykówki żółte szer. 5 cm , linie wklejane.

Urządzenia sportowe:

- Bramki "Piłka ręczna ", szt.2; Bramki do piłki ręcznej stalowe, ocynkowane malowane w poprzeczne pasy w kolorze czarnym - rama z profila 80 x 80 x 2 mm wys 2,0 m szer 3,0 "pałąki z rury fi 33,7 x 2,6 mm osadzone w tulejach stalowych ocynkowanych z możliwością demontażu bramek, siatki do p. ręcznej PE (3,0 x 2,0 xgł.o,8/1,om)

- 4 kosze do koszykówki, stojak do koszykówki stalowy o wysięgu 1,65 m spawany, rura z profilu fi 133 x 4 mm, zabezpieczony antykorozyjnie i dwukrotnie pomalowany farbą nawierzchniową zamontowany na stałe w podłożu, tablica epoksydowa o wym. 1,05 x 1, 8o m obręcz stała z siateczką

- 2 komplety słupków do siatki (uniwersalne -siatkówka, tenis, badminton stalowe profil okrągły 76 x 3 mm, mechanizm naciągu siatki, lakierowane proszkowo/standard RAL 5017 niebieski/ wys 2,55 m ,wolnostojące do mocowania w tulejach /1 kpl=2 słupki/ tuleje ocynkowane, siatka biała 9,5m x 1 m, obrębie boisk do koszykówki wklejane linie boiska do siatkówki wraz z tulejami z zaślepkami na słupki do siatki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie architektoniczno - budowlanym boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II  w Międzyzdrojach, Projekcie budowlano – wykonawczym oraz przedmiarach robót.

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do określenia ceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawnawcom.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom na wykonanie płyty boiska w tym podbudowy, systemu odwodnieniowego, ułożenie trawy syntetycznej.

Wspólny Słownik Zamówień:  CPV

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

36400000 - 5 Artykuły i sprzęt sportowy

36410000 - 8 Sprzęt sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu

|  | Słownictwo główne | Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Główny przedmiot | Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych |  |
| Dodatkowe przedmioty | Artykuły i sprzęt sportowy |  |
|  | Sprzęt sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu |  |

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31 października 2007

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-07-31 do godz.  10.00

w siedzibie zamawiającego Gmina Międzyzdroje

Ulica Książąt Pomorskich 5

72 -500  Międzyzdroje

Pokój nr 10 sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-07-31, o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego Gmina Międzyzdroje

Ulica Książąt Pomorskich 5

72 -500  Międzyzdroje

sala konferencyjna urzędu

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 29 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2007-08-28.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie dopuszcza dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania aukcji elektronicznej.

____________________________________

Kierownik  Zamawiającego