Międzyzdroje, 2006-10-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonanie zabudowy gaśniczej GCBA I MOD dwóch pojazdów na podwoziu samochodu marki Jelcz.                                                                                                                                              Nr sprawy: ZP/341/N-20/2006.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2  Pzp Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie

ul. Główna 1

Kod 72-500 Międzyzdroje

www.miedzyzdroje.pl

um@miedzyzdroje.pl

Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

adres strony internetowej -   www.bip.miedzyzdroje.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: W Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pokój nr 17.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Pojazd gaśniczy numer I

- Kabina jednomodułowa zespolona:

  - kabina przebudowana z użyciem oryginalnych elementów blacharskich, przeznaczona dla sześciu osób z siedzeniami piankowymi – uchylnymi pod siedzeniami miejsce na narzędzia i drobny sprzęt

  - kabina na wzór Jelcz z serii 400

  - kabina podnoszona hydraulicznie

  - sufit, ściany wewnętrzne ocieplone wyłożone wykładziną

  - podłoga wykonana z blachy aluminiowej łezkowej

  - w drzwiach okna odsuwane

  - dodatkowa nagrzewnica w przedziale załogi

  - wewnątrz kabiny barierka rurowa

  - wieszaki na odzież

- Nadwozie gaśnicze :

  - szkielet wykonany z profili stalowych zamkniętych

  - poszycia zewnętrze wykonane z blachy aluminiowej łączone metodą klejenia

  - nadkola wykonane z aluminium

  - po dwa  schowki po bokach zabudowy kryte  żaluzją aluminiową                           z systemem zabezpieczającym przed samoczynnym opadaniem

  - schowki zamykane na klucz ( jeden klucz pasuje do wszystkich zamków)

  - schowki wyłożone blachą aluminiową łezkową

  - w schowkach półki i podesty na podstawowy sprzęt( smok ssawny, redukcje, prądownice wodne, itp

  - schowki wyposażone w stojaki na węże tłoczne W-52, W-75 wykonane                 z pręta stalowego ocynkowanego

  - miejsce na zamontowanie motopompy pływającej NIAGARA

  - miejsce na zamontowanie piły do drewna i betonu

  - regał wysuwany na aparaty powietrzne

  - dach nadwozia użytkowy w formie podestu wyłożony blachą aluminiową antypoślizgową

  - balustrada ochronna

  - na dachu mocowanie na węże ssawne i drabinę DW 10

  - drabinka wejściowa na dach

3.Zbiornik na wodę wykonany ze stali o pojemności 5000l wyposażony w:

  - właz rewizyjny

  - falochrony

  - instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania

  - instalację napełniania z hydrantu 1x75

  - elektroniczny wskaźnik poziomu wody

4.Zbiornik środka pianotwórczego  o pojemności 120l

  - wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

  - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu dachu pojazdu jak i z poziomu terenu

  - elektroniczny wskaźnik poziomu środka pianotwórczego

5. Autopompa -zleceniodawcy

W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy autopompy:

    - manowakuometr

    - manometr  ciśnienia

    - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu

    - wyłącznik silnika pojazdu ,,STOP”

6.Układ wodny w przedziale tylnym zabudowy:

-    nasada tłoczna 75 – 2 szt.

-    nasada do uzupełniania wody w zbiorniku 75 – 1 szt

    - nasada do ssania geodezyjnego 110 1- szt

    - dozownik środka pianotwórczego

    - wyjście na kolektorze do zespołu szybkiego natarcia oraz montaż linii    szybkiego  natarcia z wężem o długości 30mb i prądownicą                      z układem zwijania przekładniowym umiejscowiona z tyłu pojazdu

    - wyjście na działko na podest dachu z zaworem 21/2”oraz montaż działka wodno-pianowego

    - montaż zraszaczy z przodu pojazdu 2 szt.

7. Instalacja elektryczna zabudowy:

-  oświetlenie kabiny załogi

-  oświetlenie wewnątrz schowków bocznych włączane automatycznie po    otwarciu schowka

-  montaż lamp obrysowych

-  montaż bocznych lamp odblaskowych

-  oświetlenie pola pracy wokół pojazdu przez 5 lamp rozmieszczonych

na zewnątrz  pojazdu

    - lampy pulsacyjne niebieskie z przodu pojazdu

    - wyprowadzenie instalacji do podłączenia motorolli + antena

    - dodatkowy głośnik do motorolli w przedziale autopompy

    - montaż pneumatycznego masztu oświetleniowego z automatyczna funkcją sterowania położenia najaśnic , najaśnice o mocy 4x500 W

8.Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego( trzy lampy niebieskie oraz sygnał dźwiękowy czterotonowy o mocy 100W z możliwością podawania komunikatów słownych przez mikrofon).

9. Lakierowanie:

    - kabina oraz zabudowa pożarnicza – RAL 3000

    - zderzak przedni oraz nadkola – białe

    - konserwacja podwozia

Pojazd gaśniczy numer II

Samochód będzie spełniał następujące warunki oraz parametry techniczne

- Kabina:

  - kabina dwu drzwiowa

  - kabina, przeznaczona dla czterech  osób

  - kabina z serii 415

  - kabina podnoszona hydraulicznie

  - sufit, ściany wewnętrzne ocieplone wyłożone wykładziną

  - podłoga wykonana z blachy aluminiowej łezkowej

  - w drzwiach okna odsuwane

2. Nadwozie gaśnicze wykonane z profili stalowych zamkniętych, obudowanych blachą aluminiową gładką i łezkową połączonych metodą klejenia i nitowania, wyposażone w:

  - po cztery schowki po bokach zabudowy zamykane żaluzjami aluminiowymi          z systemem zabezpieczającym przed samoczynnym opadaniem

  - pierwszy schowek przelotowy

  - w schowkach półki i podesty na podstawowy sprzęt( smok ssawny, redukcje, prądownice wodne, mocowanie na węże tłoczne W-52, W-75

  - miejsce na zamontowanie motopompy pływającej NIAGARA

  - miejsce na zamontowanie piły do drewna i betonu

  - dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych       a obrzeża zabezpieczone balustradą

  - na dachu mocowanie na węże ssawne i drabinę DW 10

  - drabinka do wejścia na dach z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym

3.Zbiornik na wodę o pojemności 5000l, wykonany ze stali, wyposażony w falochrony, właz, polakierowany farbami chemoutwardzalnymi, kwasoodpornymi niezależnie zawieszony na ramie podwozia .

4.Zbiornik pianotwórczy wykonany z blachy kwasoodpornej o pojemności 120l.

- Autopompa -zleceniodawcy

W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:

- manowakuometr

- manometr ciśnienia tłoczenia autopompy

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu

- obroty autopompy

6.Układ wodny w przedziale tylnym zabudowy:

- nasada tłoczna 75 – 2 szt.

- nasada do uzupełniania wody w zbiorniku 75 – 1 szt

- nasada do ssania geodezyjnego 110 1- szt

- montaż linii szybkiego natarcia o długości węża 40mb zakończony prądownicą

- montaż działka wodnego o wydajności 1600l/min

7. Instalacja elektryczna zabudowy:

- oświetlenie wewnątrz schowków bocznych

- montaż lamp obrysowych

- montaż bocznych lamp odblaskowych

- oświetlenie pola pracy wokół pojazdu przez 5 lamp rozmieszczonych na zewnątrz  pojazdu

- lampa oświetleniowa (szperacz) zamontowana z przodu pojazdu

- montaż nowych tylnych lamp zespolonych

- sygnał świetlny i dźwiękowy cofania

- niezależne ogrzewanie autopompy typu Webasto

8.Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego( trzy lampy niebieskie oraz sygnał dźwiękowy czterotonowy o mocy 100W z możliwością podawania komunikatów słownych przez mikrofon).

9.Lakierowanie :

    - kabina oraz zabudowa pożarnicza – RAL 3000

    - zderzak przedni oraz nadkola – białe

    - konserwacja podwozia

Kod CPV 34114110 – 3 Pojazdy ratownicze

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

|  | Słownictwo główne | Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Główny przedmiot 34114110-3 | Pojazdy ratownicze |  |

#63

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Od daty podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2006 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

warunki udziału - informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny , czy spełnia on wymagania ekonomiczne ,finansowe i techniczne.

Opis warunków udziału w postępowaniu - w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

8) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu - najniższa cena.

9) Informacja na temat wadium:

wadium - nie jest wymagane

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

#72

11) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5

Kod 72-500 Międzyzdroje

Pokój nr 10

inne

do dnia 14 listopada 2006 r. do godz. 10.30

12)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: adres strony internetowej - www.bip.miedzyzdroje.pl

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5

Kod 72-500 Międzyzdroje

Sala Konferencyjna

dnia 14 listopada 2006 r. do godz. 11.00

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,

____________________________________

Nazwa zamawiającego – Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie