Przedmiar robót

na wykonanie nawierzchni ulicy Góra Filaretów

w Międzyzdrojach na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Niepodległości

długości 186,5m.

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | Obmiar robót | J.m. | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnikowej z płyt betonowych o wym. 35*35*5cm na podstawie piaskowej z transportem płyt i rumoszu na odległość 1km. | 46,5*1,8=83,7 37*2=74 30*2,1=63 72,5*3=217,5 13,5*9,5=128 72*0,8=57,6 | m² | 623,8 |
| 2. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego na ławie zwykłej z transportem rumoszu na odległość 1km. | L. 46,5 + 67 + 72 = 186 P. 46,5 + 5 + 37 + 72,5 + 14,5 = 175,5 | mb | 361,5 |
| 3. | KNNR 6 0102-01 | Korytowanie ręczne na poszerzeniach do głębokości 20cm | Poz.1 – 623,8 | m² | 623,8 |
| 4. | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie w/wa grubości 15cm z wyrównaniem profilu podbudowy betonowej | Poz.1 – 623,8 + 37*11,3=418,1 | m² | 1.041 |
| 5. | KNNR 6 0401-03 | Ułożenie krawężnika betonowego 15*30*100 na ławie betonowej zwykłej | L.25,6 + 18,5 + 9,4 + 6(3*3,8) = 108,4 P. 46,5 + 27 + 15 + 2 + 72,5 = 161 | mb | 269,4 |
| 6. | KNNR 6 0407-05 | Ułożenie obrzeży betonowych 30*8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 | L. 72,5*1=72,5 P. 11,3*1=11,3 | mb | 83,8 |
| 7. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8cm (typ Behatom) z 10% dodatku kostki barwionej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5cm | Poz1. = 623,8 – 186,5*1,5 = 279,8 | m² | 344 |
| 8. | KNNR 6 0502-04 | Nawierzchnia jezdni ciągu przejezdnego z kostki betonowej grubości 8cm szarej (typ Behaton) na podsypce cementowo piaskowej 1:4 w/wa grubości 5cm | 46,5*3,6=167,5 37*9,5=351,5 30*3,8=114 11,5*3,5=40,5 | m² | 673,5 |
| 9. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia chodnikowa ciągu pieszo – jezdnego z kostki betonowej grubości 8cm typu starobrukowego barwy jesieni na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 w/wa grubości 3cm | 37 + 30,5 + 72,5 + 46,5 + = 186,5 186,5 * 1,5 = 280 | m² | 280 |
| 10. | KNNR 6 0502-05 | Ułożenie nawierzchni stopni schodowych ciągu chodnikowego z płyt betonowych widroprasowanych 40*40*5 na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm | 6stop * (3*0,4,2,5) = 18 | m² | 18 |
| 11. | Wyc. Własna | Regulacja wysokościowa i przestawienie studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, hydrantowych i gazowych | Kd – 2 Ks – 2 T.tech – 2 HG - 4 | szt. | 10 |
| 12. | KNNR 6 0104-01 | Wartwa odcinająco – odsączająca z piasku, warstwa grubości 10cm | Jak p.1 – 623,8 | m² | 623,8 |

Międzyzdroje,  wrzesień 2006				Opracował: Wiesław Krystek